BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR

Abteilung Seeverkehr

Richtlinien

im Sinne des §6 der

Schiffssicherheitsverordnung zur

Verbesserung der Sicherheit

von Traditionsschiffen

Verkehrsblatt - Dokument Nr. B 8135

________________________________________________________________________

Verbesserung der Sicherheit von Traditionsschiffen

Bekanntmachung der Richtlinien im Sinne des § 6 der Schiffssicherheitsverordnung zur Verbesserung der Sicherheit von Traditionsschiffen gemäß Heft Nr. 17 des Verkehrsblattes vom 14. September 1991:

Richtlinien

im Sinne des § 6 der

Schiffssicherheitsverordnung

zur Verbesserung der Sicherheit

von Traditionsschiffen

1.	Anwendungsbereich

1.1	Für Museumsschiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge sowie deren Nachbauten, deren Betrieb ausschließlich ideellen Zwecken dient und die zur maritimen Traditionspflege, zu sozialen oder vergleichbaren Zwecken als Seeschiffe eingesetzt werden (Traditionsschiffe), deren Rumpflänge, gemessen zwischen den äußersten Punkten des Vor- und Hinterstevens, 15 Meter, jedoch nicht 55 Meter übersteigt oder die mehr als 25 Personen befördern, gelten nur diese Richtlinien.

1.2	Für Schiffe nach Nr. 1.1 kann die See-Berufsgenossenschaft aus besonderen Gründen im Einzelfall Ausnahmen und Befreiungen von der Richtlinie, erforderlichenfalls unter Auflagen, zulassen, soweit eine vergleichbare Sicherheit des Schiffes oder die Abwehr von Gefahren für das Wasser oder für andere Verkehrsteilnehmer auf andere Weise gewährleistet ist. Besondere Gründe sind insbesondere anzunehmen, wenn die Anwendung der Richtlinien aufgrund der Bauart und sonstigen Beschaffenheit des Schiffs nicht möglich oder mit wirtschaftlich nicht vertretbaren Kosten verbunden ist. Keiner Entscheidung der See-Berufsgenossenschaft bedarf es in den Fällen, in denen in der Richtlinie mit automatischer Wirkung besondere Abweichungsmöglichkeiten unter Zustimmung fachkundiger Dritter vorgesehen sind.

1.3	Bei Schiffen nach Nr. 1.1 wird empfohlen, sich von einem amtlich anerkannten technischen Sachverständigen bescheinigen zu lassen, daß die in den Anlagen 1 und 2 der Richtlinien gestellten Anforderungen erfüllt sind. Diese Bescheinigung sollte als Nachweis an Bord mitgeführt werden.

1.4	Auf Schiffen nach Nr. 1.1 dürfen mehr als 80 Personen nur befördert werden, wenn die See-Berufsgenossenschaft auf Antrag durch ein Zeugnis bescheinigt hat, daß das Schiff im Einzelfall den gebotenen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Die See-Berufsgenossenschaft legt dabei die Richtlinien nach § 6 Schiffssicherheitsverordnung zugrunde; sie kann Auflagen für die Ausrüstung, die Bauausführung, den Betrieb und die Fahrt des Schiffes, die für seine Sicherheit, insbesondere für die an Bord befindlichen Personen oder für andere Verkehrsteilnehmer oder zur Abwehr von Gefahren für das Wasser erforderlich sind, festlegen. Das Zeugnis wird längstens für die Dauer von zwei Jahren erteilt und ist an Bord mitzuführen.

1.5	Traditionsschiffe, deren Rumpflänge, gemessen zwischen den äußersten Punkten des Vor- und Hinterstevens, 15 Meter nicht übersteigt, fallen vorbehaltlich Satz 3 nicht unter diese Richtlinien. Sie sind in der Besetzung und Ausrüstung Sport-fahrzeugen gleichzusetzen. Befördern solche Schiffe mehr als 25 Personen, gelten für sie diese Richtlinien.

1.6	Schiffe, die gewerbliche Schiffahrt betreiben (Kauffahrteischiffe) sowie Traditionsschiffe, deren Rumpflänge 55 Meter übersteigt, unterliegen in vollem Umfang der Schiffssicherheitsverordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 SchSV). Kauffahrteischiffe unterliegen auch der Schiffsbesetzungsverordnung.

1.7	Auf Traditionsschiffen darf Ladung nicht befördert werden.

2.	Begriffsbestimmungen

Im Sinne der Richtlinie ist:

2.1	Schiff der Fahrzeuggruppe A: ein Fahrzeug, das für 12 oder weniger Personen an Bord vorgesehen ist;

2.2	Schiff der Fahrzeuggruppe B: ein Fahrzeug, das für mehr als 12 Personen bis höchstens 50 Personen an Bord vorgesehen ist;

2.3	Schiff der Fahrzeuggruppe C: ein Fahrzeug, das für mehr als 50 Personen an Bord vorgesehen ist;

2.4	Rumpflänge: Abmessung zwischen den äußersten Punkten des Vorstevens und des Hinterstevens;

2.5	Wattfahrt: die Fahrt auf Watten, Fjorden und ähnlichen Gewässern, auf denen hoher Seegang ausgeschlossen ist;

2.6	Küstenfahrt: die Fahrt längs den Küsten der Nordsee zwischen allen Plätzen des Festlandes vom Kap Grisnez bis zum Thyborön-Kanal mit Einschluß der vorgelagerten Inseln und der Insel Helgoland sowie längs den Küsten der Ostsee zwischen der Linie Skagen — Lysekil und dem Breitenparallel von 570 30 Nord in der Ostsee und die Fahrt entlang der schwedischen Küste bis Norrtälje;

2.7	Kleine Fahrt: die Fahrt in der Ostsee, in der Nordsee und entlang der norwegischen Küste bis zu 640 nördlicher Breite und 70 westlicher Lange sowie nach den Häfen Großbritanniens, Irlands und der Atlantikküste Frankreichs, Spaniens und Portugals, ausschließlich Gibraltars;

2.8	Mittlere Fahrt: die über die Grenzen der Kleinen Fahrt hinausgehende Fahrt zwischen europäischen Häfen einschließlich Islands, nichteuropäischen Häfen des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres, Häfen der westafrikanischen Küste nördlich von 200 nördlicher Breite sowie Häfen auf den Kanarischen Inseln und auf Madeira;

2.9	Große Fahrt: die über die Grenzen der Mittleren Fahrt hinausgehende Fahrt, einschließlich der Fahrt nach Spitzbergen und den Azoren;

2.10	Betreiber: eine natürliche oder juristische Person oder Vereinigung, soweit dieser das Recht zusteht, einen bestimmenden Einfluß auf den Einsatz, die Ausrüstung und die Besetzung des Traditionsschiffes auszuüben.

3.	Überwachung der Einhaltung der Richtlinien

Die Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien erfolgt ausschließlich zur Gefahrenabwehr nach dem allgemeinen Polizeirecht; Regelbesichtigungen finden nicht statt.

3a.	Verantwortlichkeit

Der Fahrzeugführer und jeder sonst für die Sicherheit Verantwortliche haben die Richtlinien hinsichtlich der Sicherheitsausrüstung, des Betriebes und des Verhaltens an Bord sowie der Besetzung zu beachten.

4.	Anpassung der Richtlinien

Die Richtlinien werden von einer Sicherheitskommission, die sich aus Vertretern des Bundesverkehrsministeriums, der See-Berufsgenossenschaft, der beiden Küstendirektionen und der Gemeinsamen Sicherheitskommission für historische Wasserfahrzeuge (GSHW) zusammensetzt, fortentwickelt und dem jeweiligen Stand der Technik angepaßt.

5.	Vorschriften für bestimmte Anlagen

Befinden sich an Bord von Schiffen im Sinne der Nr. 1.1 die nachfolgend aufgeführten Anlagen, so sind unabhängig von den Grundsätzen des Brandschutzes die für diese Anlagen erlassenen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten:

-	Dampfkesselanlagen

Verordnung über Dampfkesselanlagen

(Dampfkesselverordnung — DampfkV —)

Die Verordnung enthält auch Bestimmungen für wiederkehrende Kesselprüfungen und Kesselwärter.

-	Druckbehälter und Druckgasbehälter

Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehälter und Füllanlagen

(Druckbehälterverordnung - DruckbehV-)

-	Aufzugsanlagen

Verordnung über Aufzugsanlagen

(Aufzugsverordnung — AufzV —)

Dies sind beispielsweise Personenaufzüge und Lastenaufzüge; handbetriebene Aufzugsanlagen und kraftbetriebene Aufzugsanlagen mit geringer Tragfähigkeit (5 kg) sind ausgenommen.

-	Flüssiggasanlagen zu Haushaltszwecken

Richtlinien der See-Berufsgenossenschaft für Bau, Ausrüstung, Prüfung und Betrieb von Flüssiggasanlagen zu Haushaltszwecken auf See-schiffen oder Arbeitsblatt G 608 der DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)

-	Getränkeschankanlagen

Verordnung über Getränkeschankanlagen

(Getränkeschankanlagenverordnung)

sowie ergänzend, falls versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt werden:

-	Unfallverhütungsvorschriften der See-BG (UVV See).

6.	Sicherheitsausrüstung

6.1	Fahrzeuge der Gruppe A, B und C sind mindestens gem. Anlage 1 auszurüsten.

6.2	Die Ausrüstungsgegenstände müssen wirksam, betriebsbereit und schnell erreichbar sein.

6.3	Die in Anlage 1 aufgeführten Rettungsflöße, Bereitschaftsboote, Rettungsringe, Rettungswesten, Arbeitssicherheitswesten, Überlebensanzüge und Wärmeschutzhilfsmittel müssen zugelassen sein.

Zugelassen bedeutet: Zugelassen von der See-Berufsgenossenschaft oder einer entsprechenden ausländischen Zulassungsstelle. Es können auch solche Ausrüstungsgegenstände mitgeführt werden, die einer europäischen oder DIN-Norm entsprechen und vom Hersteller so gekennzeichnet sind.

6.4	Funkgeräte und Ortungsfunkanlagen müssen den Anforderungen des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation genügen und bedürfen einer Genehmigung, soweit das vorgeschrieben ist.

6.5	Die übrigen in Anlage 1 aufgeführten Ausrüstungsgegenstände sollten den einschlägigen internationalen und nationalen Sicherheitsvorschriften der Internationalen Seeschiffahrts-Organisation (IMO), der See-Berufsgenossenschaft, des Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie, des Germanischen Lloyds, der Normungsinstitute, der Kreuzerabteilung des Deutschen Segler-Verbandes oder der Sail Training Association entsprechen.

7.	Brandschutz

Für Fahrzeuge der Gruppen A, B und C sind die Regelungen der Anlage 2 maßgebend.

8.	Besetzung

Fahrzeuge der Gruppen A, B und 0 sind entsprechend den Regelungen der Anlage 3 zu besetzen.

9.	Seetüchtigkeit

9.1	Die Seetüchtigkeit des Fahrzeugs ist vor Fahrtantritt sicherzustellen.

9.2	Das Fahrzeug muß einen hinreichenden Freibord aufweisen. Grundsätzlich sollte der Freibord mindestens 5 v.H. der Schiffsbreite, beziehungsweise nicht weniger als 0,20 Meter betragen.

9.3	Der Verschlußzustand muß einwandfrei sein. Der Rumpf einschl. Deck, Aufbau und alle anderen Teile müssen eine vollständige, im wesentlichen wasserdichte Einheit bilden. Alle Öffnungen innerhalb dieser Einheit müssen sofort verschließbar sein, um den Einbruch größerer Wassermengen zu verhindern. Schwert- und Kielkästen dürfen nicht nach innen hin offen sein.

9.4	Hauptniedergänge in Cockpits müssen, wenn sie unter die Hauptdecksebene reichen, bis zur Hauptdecksebene abgedichtet werden können. Wenn der Niedergang unterhalb der Hauptdecksebene abgeschlossen ist, muß der Zugang zur Kajüte durch diesen Niedergang (oder eine Luke) möglich sein.

9.5	Alle Rumpfdurchbrüche unterhalb der Wasserlinie sind mit Seeverschlüssen oder Ventilen zu versehen. Dies gilt nicht für Rumpfdurchbrüche, z. B. bei eingebauten Decksspeigatten, Loggewellen, Fahrtmeßanlagen und Echoloten; in diesen Fällen sind Vorrichtungen zum Schließen dieser Öffnungen vorzuhalten.

9.6	Die Ausrüstung einschl. Innenballast und innen angebrachte Ausrüstungsteile (Batterien, Ofen, Gasflaschen, Tanks, Motoren, Außenbordmotoren usw.) sowie Anker und Ketten müssen seefest gesichert und gezurrt sein.

9.7	Ausreichende Stabilität muß während der ganzen Reise bei vorhandenem Freibord und wechselnden Wetterlagen gewährleistet sein.

9.8	Die Festigkeit des Schiffskörpers muß den Anforderungen des vorgesehenen Einsatzes und des Fahrtgebietes genügen.

10.	Sicherheitsplan und Sicherheitsrolle

Auf Fahrzeugen der Gruppen A bis C sind ein Sicherheitsplan und eine Sicherheitsrolle vorzuhalten. Der Sicherheitsplan soll DIN 87 903 entsprechen. Vorhandene Brandschutzpläne sollen bis zum 30. Juni 1998 durch den neuen Sicherheitsplan ersetzt werden.

Die Sicherheitsrolle soll für jede verantwortliche Person an Bord verständliche Anweisungen enthalten, die bei drohendem Untergang des Fahrzeugs und im Brandfall zu befolgen sind. Die Sicherheitsrolle ist vor Fahrtantritt zu erstellen und an deutlich sichtbarer Stelle aufzuhängen.

Die übrigen an Bord befindlichen Personen müssen in geeigneter Weise vor Fahrtantritt unterrichtet werden über

-	die Art der Alarmierung im Notfall,

-	die Sammelplätze,

-	die im Notfall zu treffenden unerläßlichen Maßnahmen und

-	das Anlegen der Rettungswesten.

Auf die Nummern 14, 15.8.2 und 15.8.3 der Anlage 2 — Brandschutz — wird hingewiesen.

Auf Fahrzeugen der Gruppe C sind die Regeln 8 bis 10 und 53 des Kapitels III des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen 1974/88) sinngemäß anzuwenden.

11.	Übergangsfrist

Für erhebliche bauliche Änderungen, die aufgrund der Anforderungen der Richtlinien notwendig werden, wird eine Übergangsfrist von einem Jahr nach dem Inkrafttreten der Richtlinien eingeräumt.

Anlage 1

- Sicherheitsausrüstung -

| Fahrzeuggruppe A | Fahrzeuggruppe B | Fahrzeuggruppe C |
| --- | --- | --- |
| 1. Rettungsflöße |
| Aufblasbare Rettungsflöße mit einem Gesamtfassungsvermögen zur Aufnahme aller an Bord befindlichen Personen. | Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A | Wattfahrt Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A Küstenfahrt bis Große Fahrt Aufblasbare Rettungsflöße mit einem Gesamtfassungsvermögen zur Aufnahme aller an Bord befindlichen Personen. Können die Rettungsflöße nicht schnell zum Aussetzen von der einen Seite des Schiffes zur anderen befördert werden, so sind zusätzliche Rettungsflöße mitzuführen, so daß das vorhandene Gesamtfassungsvermögen ausreicht, um 200 v. H. aller an Bord befindlichen Personen aufzunehmen. |
| Die Flöße sind so zu lagern, daß sie frei aufschwimmen können. Zurrungen sind mit Wasserdruckauslösern zu versehen. Die Flöße können in geprüften Yachtcontainern oder Tragsäcken verpackt sein, wenn die Aufstellung runder Container aus örtlichen Gründen nicht möglich ist. Im Hinblick auf die Aufstellung der Rettungsflöße wird auch auf die Regeln des Kapitels III des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen 1974/88) und die Bestimmungen der Schiffssicherheitsverordnung hingewiesen. Die Überprüfung der Flöße kann alle 17 Monate erfolgen, wenn das Fahrzeug nicht ganzjährig betrieben wird und die Flöße in der übrigen Zeit sachgemäß in wettergeschützten Räumen gelagert werden. |
| 2. Boote, Bereitschaftsboote |
|  | Ein ausreichend motorisiertes Boot, das schnell und einfach zu Wasser gelassen werden kann. | Wattfahrt Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe B. Küstenfahrt bis Große Fahrt Ein ausreichend motorisiertes Boot unter einer Aussetzvorrichtung. Mittlere und Große Fahrt Bereitschaftsboote unter Aussetzvorrichtungen, die zusammen alle Rettungsflöße für alle an Bord befindlichen Personen auf Position halten können |
| 3. Rettungsringe |
| 2 Rettungsringe davon 1 Rettungsring mit selbstentzündendem Licht klar für den sofortigen Gebrauch 1 Rettungsring mit einer 30 m langen, schwimmfähigen Rettungsleine | 4 Rettungsringe davon 2 Rettungsring mit selbstentzündenden Lichtern klar für den sofortigen Gebrauch 1 Rettungsring mit einer 30 m langen, schwimmfähigen Rettungsleine Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A | Mindestens 4 Rettungsringe davon 2 Rettungsringe mit selbstentzündenden Lichtern klar für den sofortigen Gebrauch 2 Rettungsringe mit je einer 30 m langen, schwimmfähigen Rettungsleine Küstenfahrt bis Große Fahrt Mindestens 8 Rettungsringe davon 2 Rettungsringe mit selbstentzündenden Lichtern klar für den sofortigen Gebrauch 2 Rettungsringe mit je einer 30 m langen, schwimmfähigen Rettungsleine 2 Rettungsringe mit selbsttätig arbeitenden Rauchsignalen |
| Rettungsringe sind - so zu verteilen, daß sie auf beiden Seiten des Schiffes und soweit möglich auf allen offenen Decks entlang der Seite des Schiffes ohne weiteres verfügbar sind; mindestens 1 Rettungsring soll sich in der Nähe des Hecks befinden; - so aufzubewahren, daß sie schnell losgeworfen werden können. Sie dürfen keinerlei Vorrichtung für eine ständige Befestigung haben. |
| 4. Rettungswesten, Arbeitssicherheitswesten, Überlebensanzüge, Wärmeschutzhilfsmittel |
| Für jede an Bord befindliche Person eine ohnmachtssichere Rettungsweste. Sofern Kinder mitfahren, für jedes Kind eine Rettungsweste | Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A | Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A Zusätzlich Reserve-Rettungswesten für mindestens 5 v.H. aller an Bord befindlichen Personen. |
| Für jedes Mitglied der Wache an Deck eine Aufblasbare Arbeitssicherheitsweste. | Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A | Für die Besatzung des bei Fremdrettung einzusetzenden Bootes sind in den Wintermonaten Überlebensanzüge an Bord mitzuführen. Bei Fahrzeugen, die in der Wattfahrt eingesetzt sind, kann darauf verzichtet werden. |
|  |  | In den Wintermonaten ist für jede Person, die in einem Überlebensfahrzeug untergebracht werden soll und für die kein Überlebensanzug zur Verfügung steht, ein Wärmeschutzhilfsmittel mitzuführen. |
| Im Hinblick auf die Aufbewahrung der Rettungswesten wird auf die Regeln des Kapitels III des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen 1974/88) und die Bestimmungen der Schiffssicherheitsverordnung hingewiesen. |
| 5. Notsignale |
| 12 Fallschirm-Signalleuchtraketen 4 rote Handfackeln 2 orange Rauchsignale 1 orange Rettungssignaltafel | Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A | Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A, jedoch 24 Fallschirm-Signalleuchtraketen |
| Die Notsignale sollten in wasserdichten Behältern verstaut sein. Es kann eine Signalpistole und zugehörige Munition verwendet werden. |
| 6 Rettungsbojen |  |  |
| 1 Rettungsboje in der Nähe des Rudergängers klar für den sofortigen Gebrauch; ausgestattet mit Trillerpfeife, Treibanker, selbstentzündendem Licht und einer Stange mit Flagge. Die Stange muß ständig in voller Länge gefahren werden. | Ausrüstung wie Fahrzeuggruppe A | Rettungsboje wie unter A, jedoch an beiden Seiten des Hecks je eine. |

Auf Fahrzeugen mit einer mittschiffs angeordneten Brücke können Rettungsbojen in der Brückennock angeordnet werden.

7.	Funk- und Navigationsausrüstung

Zusätzlich zu den für die Fahrzeuge der Gruppen A, B und C nach den Kollisionsverhütungsregeln vorgeschriebenen Positionslaternen, Schallsignalgebern und Signalkörpern:

1.	Eine UKW-Sprechfunkanlage mit mindestens den für Not und Sicherheit sowie den Revier- und Hafenfunkdienst verwendeten Kanälen, für deren Betrieb neben der Hauptstromquelle eine Ersatzstromquelle (vorzugsweise Akkumulatorenbatterien) vorzusehen ist,

2.	eine Grenzwellen-Sprechfunkanlage mit mindestens den für Not und Sicherheit verwendeten Frequenzen auf Fahrzeugen der Gruppen B und C, wenn diese Fahrzeuge den Bedeckungsbereich von UKW- Küstenfunkstellen verlassen. Fahrzeugen der Gruppe A wird empfohlen, sich ebenfalls damit auszurüsten. Für den Betrieb der Funkanlage ist neben der Hauptstromquelle eine Ersatzstromquelle (vorzugsweise Akkumulatorenbatterien) vorzusehen,

3.	ein UKW-Handsprechfunkgerät mit mindestens Kanal 16 und einem weiteren Kanal auf Fahrzeugen der Gruppen B und C; auf Fahrzeugen der Gruppe A bis spätestens am 1. Februar 1997; Fahrzeugen der Gruppe A wird empfohlen, sich bereits vorher damit auszurüsten,

4.	ein Ton-Rundfunkempfänger für die Aufnahme von Wetter- und Warnnachrichten,

5.	ein NAVTEX-Empfänger für die Aufnahme von Wetter- und Warnnachrichten auf Fahrzeugen, die in Seegebieten eingesetzt werden, in denen derartige Nachrichten nicht über Sprechfunk empfangen werden können,

6.	Eine Satelliten-Seenotfunkbake (vorzugsweise lmmarsat-E) auf Fahrzeugen der Gruppen Bund C spätestens am 1. Februar 1996, auf Fahrzeugen der Gruppe A, die den Bedeckungsbereich von UKW-Küstenfunkstellen verlassen, spätestens am 1. Februar 1997; Fahrzeugen in den übrigen Gebieten wird empfohlen, sich ebenfalls damit auszurüsten,

7.	ein Radartransponder auf Fahrzeugen der Gruppen 8 und C spätestens am 1. Februar 1996, auf Fahrzeugen der Gruppe A, die den Bedeckungsbereich von UKW-Küsten funkstellen verlassen, spätestens am 1. Februar 1997; Fahrzeugen in den übrigen Gebieten wird empfohlen, sich ebenfalls damit auszurüsten,

8.	eine elektronische Anlage zur Ortsbestimmung auf Fahrzeugen der Gruppen 8 und C, die sich weiter als 10 Seemeilen von der Küste entfernen; Fahrzeugen der Gruppe A wird empfohlen, sich ebenfalls damit auszurüsten,

9.	Peilmöglichkeiten für terrestrische Ortsbestimmung,

10.	Magnet-Steuerkompaß dessen Ablenkung regelmäßig zu überprüfen und in einer Ablenkungstabelle festzuhalten ist. Auf Fahrzeugen der Gruppen B und C ist der Magnet-Steuerkompaß durch einen vom Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie beauftragten Betrieb oder einer anderen anerkannten Stelle eines Mitgliedstaates der EU zu regulieren. Nachregulierung alle 2 Jahre,

11.	Echolotanlage,

12.	Handlot,

13.	Fernglas, das für den gehörigen Ausguck geeignet ist,

14.	Barometer oder Barograph,

15.	Tagsignalscheinwerfer auf Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen B und C,

16.	die für die jeweilige Reise notwendigen, auf den neuesten Stand vor Fahrtantritt berichtigten amtlichen Seekarten und Seebücher.

Hinweis:

Ausrüstung mit Funkgeräten und funktechnischen Rettungsmitteln zur Teilnahme am Weltweiten Seenot- und Sicherheitsfunksystem (GMDSS).

Ab 1. Februar 1999 müssen grundsätzlich alle Schiffe mit Funkgeräten und funktechnischen Rettungsmitteln entsprechend den einschlägigen Vorschriften der Schiffssicherheitsverordnung ausgerüstet sein. Es muß damit gerechnet werden, daß ab diesem Zeitpunkt mit Küstenfunkstellen und Fahrzeugen der Berufsschiffahrt nur noch mittels GMDSS-Geräten Funkkontakt hergestellt werden kann. Es wird empfohlen, die Traditionsschiffe schon jetzt so auszurüsten, daß eine Teilnahme am GMDSS möglich und die damit verbundene Erhöhung der Sicherheit genutzt werden kann. Hierzu wird ergänzend auf die Ausrüstungsempfehlungen für die Sportschiffahrt in der Informationsbroschüre "Sicherheit im See- und Küstenbereich", herausgegeben vom Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie, verwiesen.

8.	Sonstige Sicherheitsausrüstung

1.	Handlampe zum Morsen,

2.	mehrere, vorzugsweise wasserdichte Taschenlampen,

3.	angemessenes Werkzeug für Notfälle, auf Segelfahrzeugen auch zur Trennung des Riggs vom Rumpf (Kappbeil, Drahtschere, Bolzenschneider, Eisensäge, Brechstange, Moker),

4.	Schwerwetterblenden für alle Fenster mit einer Fläche von mehr als 0,186 qm (2 Quadratfuß), von denen die Räume eine direkte Verbindung zum Inneren des Rumpfes haben,

5.	Leckdichtungsmaterial,

6.	Signalflaggen, Signalhandbuch

7.	Radarreflektor für Fahrzeuge der Gruppe A und für Fahrzeuge der Gruppe B, wenn es Holzschiffe sind,

8.	Notsteuereinrichtung, die am Quadranten oder am Ruderschaft angreift,

9.	Bordapotheke,

10.	eine handbedienbare, ausreichende Lenzeinrichtung, zusätzlich zur sonstigen Lenzanlage bei Fahrzeugen der Gruppe A und B,

11.	mindestens zwei stabile Pützen mit Leine,

12.	Sicherheitsgurte für alle Personen, die gleichzeitig in Masten, im Rigg und auf dem Klüverbaum arbeiten,

13.	Sicherheitsnetze, die über dem Schanzkleid bei schwerem Wetter ausgebracht werden können,

14.	Strecktaue, die bei schwerem Wetter an Deck ausgebracht werden können,

15.	eine geeignete Sicherheitsleiter oder Jakobsleiter, über die Personen von außenbords wieder an Deck kommen können,

16.	Anker, Ketten, Trossen und Schleppleine,

17.	Treibanker und Wellenöl, wenn für das Fahrzeug geeignet,

18.	eine oder mehrere schwimmfähige Wurfleinen (Mindestlänge 16 m); auf Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen B und C mindestens 2 Wurfleinen.

Anlage 2

- Brandschutz -

1.	Allgemeine Hinweise und Begriffe

Bei der Anwendung der folgenden Regelungen sollen

—	die Erhaltung des musealen Charakters des Wasserfahrzeugs sowie

—	die Bauart und besondere betriebliche Einrichtungen berücksichtigt werden.

Kann im Einzelfall eine der Anforderungen nicht erfüllt werden, so soll der Betreiber des Wasserfahrzeugs einen anerkannten Experten, z. B. Mitarbeiter einer Schiffssicherheitsbehörde, einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft oder ein anerkannter Sachverständiger, als Berater mit dem Ziel hinzuziehen, gleichwertige Einrichtungen, Hilfsmittel oder Maßnahmen festzulegen. Dabei sind die anzustrebende Erhaltung des musealen Charakters des Wasserfahrzeugs und die Sicherheitsbedürfnisse der Personen an Bord sorgfältig abzuwägen.

1.2	Eignung von Baustoffen, Ausrüstungsteilen und Einrichtungen für den Seebetrieb

An Bord der Wasserfahrzeuge verwendete Baustoffe, Bauteile, Vor- und Einrichtungen, Anlagen und Ausrüstungsteile sollen für den Seebetrieb geeignet sein. Eine Eignung ist auf jeden Fall dann gegeben, wenn eine gültige Zulassung der See-Berufsgenossenschaft, einer anderen See fahrtsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der EU vorhanden ist. Zugelassen werden u. a.

—	nichtbrennbare Werkstoffe (außer Stahl),

—	nichtbrennbare Isolierungen,

—	nichtbrennbare Stoffe (Gardinen, Vorhänge, Tischdecken),

—	schwer entflammbare Farben, Anstrichmittel und Beschichtungen.

Anstelle der in den Regelungen vorgesehenen Baustoffen, Vor- und Einrichtungen, Anlagen und Ausrüstungsteile können auch andere Maßnahmen, Bauarten, Baustoffe, Vor- und Einrichtungen, Anlagen und Ausrüstungsteile vorgesehen werden, wenn sie den in diesen Regelungen genannten gleichwertig sind.

1 .3	Begriffsbestimmungen

Die nachfolgenden Brandschutz-Grundsätze enthalten die gleichen Begriffe, wie sie im Internationalen Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen 1974/88) einschließlich der Änderungen von 1981 und 1983 sowie der Schiffssicherheitsverordnung 1986 aufgeführt sind; jedoch mit folgenden Ausnahmen:

—	Räume, welche die Hauptantriebsanlage enthalten, sind als "Hauptmaschinenräume” bezeichnet worden,

—	alle anderen Räume, die maschinelle Anlagen enthalten, sind als "Hilfsmaschinenräume” bezeichnet worden.

Sind Maschinenräume und Kesselräume nicht vollständig voneinander getrennt, so sind sie als zusammenhängender Maschinen- und Kesselraum anzusehen.

1.4	Nachbauten

Bei Nachbauten sollen außer den vorliegenden Regelungen auch die für Handelsschiffe entsprechenden Vorschriften beachtet werden. Bei derartigen Nachbauten sollen deshalb bereits bei der Planung Experten von Schiffssicherheitsbehörden bzw. anerkannten Klassifikationsgesellschaften mit herangezogen werden.

| Fahrzeuggruppe A | Fahrzeuggruppe B | Fahrzeuggruppe C |
| --- | --- | --- |
| 2. Bauausführung |  |  |
| 2.1 Bereich der Unterkunfts- und Wirtschaftsräume Eine Feuermeldeanlage ist nicht erforderlich. | 2.1 Bereich der Unterkunfts- und Wirtschaftsräume Im Bereich der Unterkunfts- und Wirtschaftsräume ist eine Rauchmeldeanlage vorzusehen, die die Gänge, Treppen und Fluchtwege überwacht, wenn mehr als 12 feste Schlafplätze an Bord vorhanden sind. Bei 12 oder weniger Schlafplätzen ist eine Feuermeldeanlage nicht erforderlich. | 2.1 Bereich der Unterkunfts- und Wirtschaftsräume Der Bereich der Unterkunfts- und Wirtschaftsräume soll wie folgt geschützt sein, wenn mehr als 50 feste Schlafplätze vorhanden sind: a) Bestehen die Schotte aus Stahl oder die Schotte und Decken aus nichtbrennbarem Werkstoff oder sind Holzschotte und Holzdecken mit nichtbrennbaren Platten oder Paneelen abgedeckt. so soll eine Rauchmeldeanlage eingebaut sein, die die Gänge, Treppen und Fluchtwege überwacht. |
|  |  | b) Bestehen die Schotte und Decken aus brennbarem Werkstoff (z. B. Holz), so soll für alle Unterkunfts- und Wirtschaftsräume eine Feuermeldeanlage und in den Gängen, Treppen und Fluchtwegen eine Rauchmeldeanlage vorgesehen sein. In Räumen mit keinem oder nur geringem Brandrisiko wie Leerräumen und Sanitärräumen sind Feuermelder nicht erforderlich. Die Rauchmeldeanlage kann in die Feuermeldeanlage integriert sein. Sind mehr als 12, aber nicht mehr als 50 feste Schlafplätze an Bord vorhanden, so gilt Nr. 2.1 der Fahrzeuggruppe B. |
| 2.2 Maschinenräume 2.2.1 In Hauptmaschinenräumen sollen die Decks und Decken, Quer- und Längsschotte und die Außenhaut bis 250 mm unterhalb der Leerwasserlinie, wenn sie aus brennbaren Werkstoffen bestehen, mit schaumschichtbildender Farbe gestrichen sein, damit im Brandfall eine isolierend wirkende Schutzschicht aufgebaut wird. Anstelle dieser Farbe kann auch eine nichtbrennbare Isolierung vorgesehen sein. Bei Verbrennungskraftmaschinen kann anstelle des schaumschichtbildenden Anstrichs eine Einkapselung der Maschine, bestehend aus nichtbrennbaren, isolierten oder isolierend wirkenden Platten, vorgesehen sein. | 2.2 Maschinenräume 2.2.1 wie Fahrzeuggruppe A | 2.2 Maschinenräume 2.2.1 wie Fahrzeuggruppe A |
| 2.2.2 In Hilfsmaschinenräumen sollen die Decks, Decken und Begrenzungsschotte, wenn sie aus brennbaren Werkstoffen bestehen, in den besonders gefährdeten Bereichen mit schaumschichtbildender Farbe gestrichen sein. Bei Verbrennungskraftmaschinen kann anstelle des schaumschichtbildenden Anstrichs eine Einkapselung der Maschine, bestehend aus nichtbrennbaren, isolierten oder isolierend wirkenden Platten, vorgesehen sein. | 2.2.2 wie Fahrzeuggruppe A | 2.2.2 wie Fahrzeuggruppe A |
| 2.3 Raucherräume Für das Rauchen an Bord sollen besonders eingerichtete Räume oder Teile von Räumen (siehe Nr. 8.2) oder besonders geeignete Stellen an Deck vorgesehen sein. | 2.3 Raucherräume wie Fahrzeuggruppe A | 2.3 Raucherräume Für das Rauchen an Bord sollen besonders eingerichtete Räume oder Teile von Räumen (siehe Nr. 8.3) oder besonders geeignete Stellen an Deck vorgesehen sein. |
| 2.4 Treppen im Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich Bei Treppen, die durch mehrere Decks führen, sollen in den zu den Treppen führenden Gängen unmittelbar vor den Treppen selbstschließende Türen eingebaut sein. Treppen, die nur zwei Decks verbinden, sollen wenigstens in einem Deck mit selbstschließenden Türen versehen sein. | 2.4 Treppen im Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich | 2.4 Treppen im Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich |
|  | 2.4.1 Treppen, die durch mehrere Decks führen (Treppenhäuser), sollen eingeschachtet und in jedem Deck mit selbstschließenden Türen versehen sein. Die Einschachtung soll aus Stahl bestehen; besteht sie aus Holz, soll sie, soweit möglich, von außen angemessen isoliert sein. Ist eine Einschachtung nicht möglich, so sollen in den zu den Treppen führenden Gängen unmittelbar vor den Treppen selbstschließende Türen eingebaut sein. Treppen, die nur zwei Decks verbinden, sollen wenigstens in einem Deck mit selbstschließenden Türen versehen sein. | 2.4.1 wie Fahrzeuggruppe B |
|  | 2.4.2 Aufzugschächte (Personen- und Güteraufzüge) sollen aus Stahl bestehen und in allen Decks mit selbstschließenden Türen versehen sein. | 2.4.2 wie Fahrzeuggruppe B |
| 2.5 Bauart der Türen 2.5.1 Türen, die zu Treppenhäusern führen oder die zu Treppen führende Gänge abschließen oder die sich in Gangschotten in mit nichtbrennbaren Schotten unterteilten Unterkunfts- und Wirtschaftsbereichen befinden, sollen wenigstens aus nichtbrennbarem Werkstoff bestehen. | 2.5 Bauart der Türen 2.5.1 wie Fahrzeuggruppe A | 2.5 Bauart der Türen 2.5.1 wie Fahrzeuggruppe A |
| 2.5.2 Türen zu Maschinenräumen sollen hinsichtlich Werkstoff und Dicke dem Schott entsprechen, in das sie eingebaut sind; sie sollen selbstschließend und ausreichend gasdicht sein. | 2.5.2 Türen von Aufzugsschächten sollen aus Stahl bestehen. | 2.5.2 wie Fahrzeuggruppe G |
| 2.5.3 Selbstschließende Türen sollen nicht mit Feststellhaken versehen sein. Es können jedoch Feststelleinrichtungen mit einer betriebssicheren Fernauslösevorrichtung verwendet werden. | 2.5.3 Türen zu Maschinenräumen sollen hinsichtlich Werkstoff und Dicke dem Schott entsprechen, in das sie eingebaut sind; sie sollen selbstschließend und ausreichend gasdicht sein. | 2.5.3 wie Fahrzeuggruppe B |
|  | 2.5.4 Selbstschließende Türen sollen nicht mit Feststellhaken versehen sein. Es können jedoch Feststelleinrichtungen mit einer betriebssicheren Fernauslösevorrichtung verwendet werden. | 2.5.4 wie Fahrzeuggruppe B |
| 3. Maschinenräume | 3. Maschinenräume | 3. Maschinenräume |
| 3.1 Maschinenräume mit Verbrennungskraftmaschinen 3.1.1 In Hauptmaschinenräumen, in denen sich Verbrennungskraftmaschinen befinden, sollen folgende Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein: | 3.1 Maschinenräume mit Verbrennungskraftmaschinen 3.1.1 In Hauptmaschinenräumen, in denen sich Verbrennungskraftmaschinen befinden, sollen folgende Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein: | 3.1 Maschinenräume mit Verbrennungskraftmaschinen 3.1.1 In Hauptmaschinenräumen, in denen sich Verbrennungskraftmaschinen befinden, sollen folgende Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein: |
| a) Tragbare Schaum- oder Pulverlöscher wie folgt: Bei einer effektiven Gesamtleistung unter 200 kW - 2 Feuerlöscher von 200 kW bis unter 500 kW - 3 Feuerlöscher von 500 kW und mehr - 3 Feuerlöscher und je angefangene weitere 500 kW - 1 zusätzlicher Feuerlöscher | a) Eine fest eingebaute geeignete Feuerlöschanlage. b) Eine ausreichende Anzahl tragbarer Schau- oder Pulverlöscher, die so anzuordnen sind, daß man von jedem Punkt des Raumes auf einem Weg von nicht mehr als 10 m seinen Feuerlöscher erreichen kann; an tragbaren Feuerlöschern sollen mindestens vorhanden sein: Bei einer effektiven Gesamtleistung unter 200 kW - 2 Feuerlöscher von 200 kW bis unter 500 kW - 3 Feuerlöscher | a) Eine fest eingebaute geeignete Feuerlöschanlage. b) 2 tragbare Pulverlöscher mit je 12 kg Inhalt oder 3 tragbare Schaumlöscher mit je 10 l Inhalt in der Nähe der Hauptmaschine. c) Eine ausreichende Anzahl tragbarer Schaum- oder Pulverlöscher, die so anzuordnen sind, daß man von jedem Punkt des Raumes auf einem Weg von nicht mehr als 10 m einen Feuerlöscher erreichen kann; an tragbaren Feuerlöschern sollen mindestens vorhanden sein. Bei einer effektiven Gesamtleistung unter 200 kW - 1 Feuerlöscher |
| b) Bei kleinen unzugänglichen Maschinenräumen oder eingekapselten Verbrennungsmotoren ein Feuerlöschdurchlaß in der Zugangstür oder ein oder mehrere Feuerlöschdurchlässe in der Umschottung mit daneben angeordneten tragbaren Feuerlöschern in Abhängigkeit von der effektiven Gesamtleistung. | von 500 kW bis unter 1 000 kW - 4 Feuerlöscher von 1 000 kW und mehr - 4 Feuerlöscher und je angefangene weitere 1 000 kW - 1 zusätzlicher Feuerlöscher | von 200 kW bis unter 500 kW - 2 Feuerlöscher von 500 kW bis unter 1 000 kW - 3 Feuerlöscher von 1 000 kW und mehr - 3 Feuerlöscher |
|  | c) Sind in Hauptmaschinenräumen Hilfskessel von untergeordneter Bedeutung oder Heizungskessel aufgestellt, so soll mindestens 1 zusätzlicher tragbarer Feuerlöscher vorhanden sein. | und je angefangene weitere 1 000 kW - 1 zusätzlicher Feuerlöscher |
|  | d) Bei kleinen unzugänglichen Maschinenräumen oder eingekapselten Verbrennungsmotoren ein Feuerlöschdurchlaß in der Zugangstür oder ein oder mehrere Feuerlöschdurchlässe in der Umschottung mit daneben angeordneten tragbaren Feuerlöschern in Abhängigkeit von der effektiven Gesamtleistung. | d) Sind in Hauptmaschinenräumen Hilfskessel von untergeordneter Bedeutung oder Heizungskessel aufgestellt, so soll mindestens 1 zusätzlicher tragbarer Feuerlöscher vorhanden sein e) Bei kleinen unzugänglichen Maschinenräumen oder eingekapselten Verbrennungsmotoren ein Feuerlöschdurchlaß in der Zugangstür oder ein oder mehrere Feuerlöschdurchlässe in der Umschottung, mit daneben angeordenten tragbaren Feuerlöschern in Abhängigkeit von der effektiven Gesamtleistung. |
| 3.1.2 Hilfsmaschinenräume, in denen sich Verbrennungskraftmaschinen befinden, sind wie Hauptmaschinenräume zu behandeln. | 3.1.2 wie Fahrzeuggruppe A | 3.1.2 wie Fahrzeuggruppe A |
| 3.1.3 In geschlossenen Räumen dürfen keine Bezinmotoren betrieben werden. | 3.1.3 wie Fahrzeuggruppe A | 3.1.3 wie Fahrzeuggruppe A |
| 3.2 Räumen mit kohlegefeuerten oder ölgefeuerten Kesseln oder Ölaufbereitungsanlagen: a) Mindestens 2 tragbare Schaum- oder Pulverlöscher sollen in der Nähe des Kesselbedienungsstands vorhanden sein. | 3.2 Räumen mit kohlegefeuerten oder ölgefeuerten Kesseln oder Ölaufbereitungsanlagen: a) Mindestens 2 tragbare Schaum- oder Pulverlöscher sollen in der Nähe des Kesselbedienungsstands vorhanden sein. | 3.2 Räumen mit kohlegefeuerten oder ölgefeuerten Kesseln oder Ölaufbereitungsanlagen: a) Mindestens 2 tragbare Schaum- oder Pulverlöscher sollen in der Nähe des Kesselbedienungsstands vorhanden sein. |
| b) An jedem Kesselbedienungsstand soll 1 Behälter mit Sand oder mit einem anderen geeigneten Trockenstoff vorgehalten werden. Statt dessen kann auch 1 zusätzlicher tragbarer Feuerlöscher vorgesehen sein. | b) In jedem Kesselraum mit kohlegefeuerten Kesseln soll mindestens 1 Pulverlöscher mit 12 kg Inhalt vorhanden sein. In jedem Kesselraum mit ölgefeuerten Kessel oder Ölaufbereitungsanlagen soll mindestens 1 fahrbarer Pulver- oder Schaumlöscher mit 45 l Inhalt stationiert sein. Dieser Feuerlöscher soll mit einem Schlauch auf einer Trommel versehen sein, mit dem jeder Teil des Kesselraums erreicht werden kann. Bei Heizkesseln mit weniger als 175 kW Leistung genügt 1 Pulverlöscher mit 12 kg Inhalt. | b) In jedem Kesselraum mit kohlegefeuerten Kesseln sollen mindestens 2 Pulverlöscher mit 12 kg Inhalt vorhanden sein. In jedem Kesselraum mit ölgefeuerten Kesseln oder Ölaufbereitungsanlagen soll mindestens 1 fahrbarer Pulver- oder Schaumlöscher mit 135 l Inhalt stationiert sein. Dieser Feuerlöscher soll mit einem Schlauch auf einer Trommel versehen sein, mit dem jeder Teil des Kesselraums erreicht werden kann. Bei Heizkesseln mit weniger als 175 kW Leistung genügt 1 Pulverlöscher mit 12 kg Inhalt. |
|  | c) An jedem Kesselbedienungsstand soll 1 Behälter mit Sand oder mit einem anderen geeigneten Trockenstoff vorgehalten werden. Statt dessen kann auch 1 zusätzlicher tragbarer Feuerlöscher vorgesehen sein. Dies gilt nicht für Heizkessel mit weniger als 175 kW Leistung. |  |
| 3.3 Hauptmaschinenräume mit Dampfturbinen oder Dampfmaschinen 3.3.1 In Hauptmaschinenräumen, in denen sich Dampfturbinen oder Dampfmaschinen befinden, sollen mindestens 2 Feuerlöscher vorhanden sein. Diese Feuerlöscher sind nicht erforderlich, wenn sich Kessel und Dampfturbinen bzw. Dampfmaschinen in einem Raum befinden. | 3.3 Hauptmaschinenräume mit Dampfturbinen oder Dampfmaschinen 3.3.1 In Hauptmaschinenräumen, in denen sich Dampfturbinen oder Dampfmaschinen befinden, soll folgendes vorhanden sein: Eine ausreichende Anzahl tragbarer Schaum- oder Pulverlöscher, die so anzuordnen sind, daß man von jedem Punkt des Raumes auf einem Weg von nicht mehr als 10 m einen Feuerlöscher erreicht; es sollen mindestens 2 Feuerlöscher vorhanden sein, von denen mindestens einer 1 Pulverlöscher mit 12 kg Inhalt ist. Diese Feuerlöscher sind nicht erforderlich, wenn sich Kessel- und Dampfturbinen bzw. Dampfmaschinen in einem Raum befinden. | 3.3 Hauptmaschinenräume mit Dampfturbinen oder Dampfmaschinen 3.3.1 wie Fahrzeuggruppe B |
| 3.3.2 In Hilfsmaschinenräumen mit Dampfturbinen oder Dampfmaschinen soll wenigstens 1 tragbarer Feuerlöscher vorhanden sein. | 3.3.2 wie Fahrzeuggruppe A | 3.3.2 wie Fahrzeuggruppe A |
| 3.4 Besondere Vorkehrungen in Maschinenräumen 3.4.1 Alle Öffnungen in Maschinenräumen und alle Öffnungen in Schornsteinen sollen, soweit technisch möglich, mit geeigneten Verschlußeinrichtungen versehen sein, damit im Brandfall der Verschlußzustand des Raumes hergestellt werden kann. | 3.4 Besondere Vorkehrungen in Maschinenräumen 3.4.1 wie Fahrzeuggruppe A | 3.4 Besondere Vorkehrungen in Maschinenräumen 3.4.1 wie Fahrzeuggruppe A |
| 3.4.2 Es sollen Einrichtungen vorhanden sein, die sich außerhalb der betreffenden Räume, für die sie vorgesehen sind, befinden und die folgendes ermöglichen: - Das Öffnen und Schließen von Oberlichtern, das Schließen von Öffnungen in Schornsteinen und das Schließen von Lüfterbrandklappen, - das Abstellen von Lüftern, von Druck- und Saugzuggebläsen, Brennstoff-Förderpumpen, Brennstoff-Betriebspumpen, Schmieröl-Betriebspumpen, Ölseparatoren, Ölfeuerungen und andere ähnliche Pumpen. | 3.4.2 wie Fahrzeuggruppe A | 3.4.2 wie Fahrzeuggruppe A |
| 3.4.3 Glasscheiben in Oberlichtern sollen wenigstens aus Drahtglas bestehen. | 3.4.3 Glasscheiben in Oberlichtern sollen wenigstens aus Drahtglas bestehen. Oberlichter für Maschinenräume, die durch ein Gas-, Feuerlöschsystem geschützt sind, sollen entweder keine Glasscheiben enthalten oder zusätzlich Stahlblenden haben, damit eventuell geborstene Scheiben abgedeckt werden können und der Verschlußzustand hergestellt werden kann. | 3.4.3 wie Fahrzeuggruppe B |
| 3.4.4 In den Begrenzungen von Maschinenräumen sollen möglichst keine Fenster eingebaut sein. | 3.4.4 In den Begrenzungen von Maschinenräumen sollen möglichst keine Fenster eingebaut sein. Dies gilt nicht für Sichtfenster in Kontrollräumen, die innerhalb des Maschinenrums angeordnet sind. | 3.4.5 wie Fahrzeuggruppe B |
| 3.4.5 Treten an Bauteilen von Abgas- und Dampfsystemen Oberflächentemperaturen von mehr als 220°C auf, so sollen diese Bauteile in Haupt- und Hilfsmaschinenräumen vollständig isoliert sein; die Isolierung soll nichtbrennbar sein. Die Isolierung der Abgasleitung im Bereich von Verbrennungskraftmaschinen und der Dampfleitung im Bereich der Turbinen und Dampfmaschinen soll mit Stahlblech verkleidet sein, damit kein Brennstoff oder Schmieröl in die Isolierung eintreten kann. Gegebenenfalls sind in weiteren gefährdeten Bereichen liegende isolierte Abgasleitungen oder andere heiße Leitungen mit Stahlblech entsprechend zu verkleiden. | 3.4.5 wie Fahrzeuggruppe A | 3.4.5 wie Fahrzeuggruppe A |
|  | 3.5 Zeitweise unbesetzte Maschinenräume In zeitweise unbesetzten Hauptmaschinenräumen soll eine fest eingebaute Feuermeldeanlage mit Meldern verschiedener Wirkungsweise eingebaut sein; die Rauchmeldung muß aber in jedem Fall gewährleistet sein. Die Anzahl der verwendeten Melder ist von der Raumgröße sowie der Anordnung brandgefährdeter Anlagenteile abhängig. Die Anlage soll im Brandfall akustische und optische Alarmsignale auf der Kommandobrücke und an einer anderen Stelle, wo sie von einem verantwortlichen Besatzungsmitglied gehört und gesehen werden können, auslösen. Dies gilt auch für Hilfsmaschinenräume mit Verbrennungskraftmaschinen; es ist jedoch nur ein Melder erforderlich. | 3.5 Zeitweise unbesetzte Maschinenräume wie Fahrzeuggruppe B |
| 4 Vorkehrungen für Brennstoffe, Schmieröle und sonstige entzündbare Flüssigkeiten |
| 4.1 Feste Brennstoffe Bei Kohlebunkern soll sichergestellt sein, daß im Brandfall durch die Zugänge oder anderen Öffnungen Wasserstrahlen in den Bunker aus der Wasser-Feuerlöschanlage gegeben werden können. | 4.1 wie Fahrzeuggruppe A | 4.1 wie Fahrzeuggruppe A |
| 4.2. Flüssige Brennstoffe 4.2.1 Es soll kein Brennstoff mit einem Flammpunkt unter 60°C, bei Notgeneratoren mit einem Flammpunkt nicht unter 43°C verwendet werden. Benzin für den Betrieb von Außenbordmotoren soll an Bord dieser Wasserfahrzeuge nur in einem besonderen Raum, kleinem Store oder Verschlag auf dem freien Deck gelagert werden, die möglichst weit von den Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen, den Kontrollstationen und Maschinenräumen entfernt und gut belüftet sind, damit sich keine explosionsfähigen Gemische bilden können (siehe Nr. 8.1). | 4.2 Flüssige Brennstoffe 4.2.1 wie Fahrzeuggruppe A | 4.2 Flüssige Brennstoffe 4.2.1 wie Fahrzeuggruppe A |
| 4.2.2 Die Lagerung, Verteilung und Verwendung des Brennstoffs soll derart sein, daß eine ausreichende Sicherheit im Maschinenraum gewährleistet ist; zumindest sollen folgende Vorkehrungen getroffen sein: | 4.2.1 wie Fahrzeuggruppe A | 4.2.1 wie Fahrzeuggruppe A |
| a) Alle Teile des Brennstoffsystems sollen so angeordnet bzw. zugänglich sein, daß eine Sichtkontrolle auf Brennstoffleckagen leicht erfolgen kann. Bereiche, in denen Teile des Brennstoffsystems angeordnet sind, sollen angemessen beleuchtbar sein. b) Die Lüftung der Maschinenräume soll ausreichen, um unter normalen Umständen, die Ansammlung von Brennstoffen zu verhindern. |  |  |
| c) Brennstofftanks in Maschinenräumen sollen keinen Brennstoff enthalten, dessen Flammpunkt unter 60°C liegt. Die Verwendung freistehender Brennstofftanks soll möglichst vermieden werden; sind sie jedoch vorhanden, so sollen sie in öldichten Leckwannen ausreichender Größe stehen, von denen aus ein geeignetes Abflußrohr zu einem Brennstoffüberlauftank ausreichender Größe führt. Unter Stellen, bei denen betriebsmäßig mit Austreten von Brennstoff zu rechnen ist, z. B. unter Brennstoffiltern, sind Leckwannen anzuordnen. |  |  |
| d) Es soll durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. Leitbleche, sichergestellt sein, daß über- oder auslaufender Brennstoff nicht auf erhitzte Flächen gelangen kann e) Die Übernahme von flüssigem Brennstoff soll vom freien Deck aus erfolgen; die Füllrohre sollen bis zum Tankboden heruntergeführt sein. Oberhalb des Doppelbodens befindliche Vorrats-, Setz- oder Tagestanks sollen mit einer Absperrvorrichtung unmittelbar am Tank versehen sein, die bei einem Brand in dem entsprechenden Maschinenraum von einer außerhalb dieses Raumes liegenden sicheren Stelle aus geschlossen werden kann (Schnellschlußventile); diese Stelle soll auffällig gekennzeichnet sein. |  |  |
| f) Für jeden Brennstofftank der durch Versagen oder ein Überfüllen des Brennstofftanks kein Brennstoff austreten kann. Zylindrische Füllstandsgläser sollen möglichst nicht verwendet werden; Füllstandsanzeiger mit flachen Schaugläsern und selbstschließenden Absperrarmaturen zwischen den Füllstandsanzeigern und dem betreffenden Brennstofftank können jedoch vorgesehen sein. g) Im Brennstoffsystem oder den Brennstofftanks soll kein Überdruck entstehen. Etwaige Überdruckventile und Luft- oder Überlaufleitungen sollen Brennstoff nur an einem sicheren Ort austreten lassen. | ←←← 1. Satz ???????? |  |
| h) Die Verwendung flexibler Brennstoffleitungen soll auf die unbedingt notwendige Anzahl beschränkt bleiben; derartige Leitungen sollen aus flammbeständigem Werkstoff angemessener Festigkeit bestehen. i) Flüssiger Brennstoff soll nicht in Vorpiektanks gelagert werden. |  |  |
| 4.3 Schmieröle Bei der Lagerung, Verteilung und Verwendung von Öl, das in Schmiersystemen verwendet wird, sollen die Regelungen für flüssigen Brennstoff entsprechend angewendet werden. Die Verwendung von Durchflußschaugläsern in Schmiersystemen ist möglich, sofern sie eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Feuer haben. | 4.3 Schmieröle wie Fahrzeuggruppe A | 4.3 Schmieröle wie Fahrzeuggruppe A |
| 4.4 Sonstige entzündbare Flüssigkeiten Bei sonstigen entzündbaren Ölen oder Flüssigkeiten sollen in Abhängigkeit von ihrem Gefährdungspotential die entsprechenden Regelungen für flüssige Brennstoffe angewendet werden. | 4.4 Sonstige entzündbare Flüssigkeiten wie Fahrzeuggruppe A^ | 4.4 Sonstige entzündbare Flüssigkeiten wie Fahrzeuggruppe A^ |
| 5. Fluchtwege |  |  |
| 5.1 Fluchtwege können sein: - Treppen, - Leitern, - Türen zu freien Decks, - Türen zu anderen Räumen, von denen aus das freie Deck erreicht werden kann, - Schächte mit Steigeisen, - kleine Luken oder Notausstiege, - schnell zu öffnende Fenster. Die lichte Weite der Schachtausgänge, kleinen Luken und Notausstiege soll mindestens 400 x 400 mm betragen. Die Durchstiegsöffnungen von zu öffnenden Fenstern sollen mindestens folgende Abmessungen haben: Runde 5 Fenster - 38 mm Durchmesser rechteckige Fenster - 0,16 m² Fläche, wobei keine der Kantenlängen 350 mm unterschreiten darf. Nur mit einem Schlüssel zu öffnende Fenster gelten als Festfenster. Türen, Luken, Klappen und sonstige Verschlüsse von Fluchtwegen sollen von beiden Seiten zu öffnen sein. | Fluchtwege können sein: - Treppen, - Leitern, - Türen zu freien Decks, - Türen zu anderen Räumen, von denen aus das freie Deck erreicht werden kann, - Schächte mit Steigeisen, - kleine Luken oder Notausstiege von Räumen, in denen sich normalerweise nur wenige Personen aufhalten, - schnell zu öffnende Fenster von Räumen, in denen sich normalerweise nur wenige Personen aufhalten. Die lichte Weite der Schachtausgänge, kleinen Luken und Notausstiege soll möglichst 600 x 600 mm, mindestens jedoch 400 x 400 mm betragen Die Durchstiegsöffnungen von zu öffnenden Fenstern sollen mindestens folgende Abmessungen haben: Runde Fenster - 385 mm Durchmesser rechteckige Fenster - 0,16 m² Fläche, wobei keine der Kantenlängen 350 mm unterschreiten darf. Türen, Luken, Klappen und sonstige Verschlüsse sollen von beiden Seiten zu öffnen sein. Aufzüge gelten nicht als Fluchtwege. | 5.1 wie Fahrzeuggruppe B |
| 5.2 Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich In allen Decks, in denen sich Unterkunfts- und Wirtschaftsräume befinden, sollen mindestens zwei soweit wie möglich voneinander entfernt liegende Fluchtwege aus allen größeren Räumen oder Raumgruppen vorhanden sein. Tote Gänge von mehr als 7 m Länge sollen vermieden werden. Auf einen der Fluchtwege kann verzichtet werden, wenn die Beschaffenheit und Lage eines Raumes und die Anzahl der darin normalerweise befindlichen Personen dies gestattet. | 5.2 Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich wie Fahrzeuggruppe A | 5.2 Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich wie Fahrzeuggruppe A |
| 5.3 Kontrollstationen Kontrollstationen (z. B. Brücke), ausgenommen kleine Räume sollen ebenfalls zwei Fluchtwege haben, die möglichst weit auseinander liegen sollen. | 5.3 Kontrollstationen wie Fahrzeuggruppe A | 5.3 Kontrollstationen Kontrollstationen (z. B. Brücke), ausgenommen kleine Räume sollen ebenfalls zwei Fluchtwege haben, die möglichst weis auseinander liegen sollen. Hat eine Funkstation keinen unmittelbaren Zugang zum freien Deck, so soll sie zwei Ausgänge haben, von denen einer ein zu öffnendes Schiffsfenster sein kann. |
| 5.4 Maschinenräume Hauptmaschinenräume sollen wenigstens zwei soweit wie möglich voneinander entfernt liegende Fluchtwege haben. Die Fluchtwege sollen zum freien Deck oder bis zu einer Stelle außerhalb des Maschinenraumes führen, von der aus das freie Deck sicher erreicht werden kann. Bei kleinen Hauptmaschinenräumen und Hilfsmaschinenräumen kann unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Lage auf einen Fluchtweg verzichtet werden. | 5.4 Maschinenräume Hauptmaschinenräume sollen wenigstens zwei soweit wie möglich voneinander entfernt liegende Fluchtwege haben. Die Fluchtwege sollen bis zu einer Stelle außerhalb des Maschinenraums führen, von der aus das freie Deck sicher erreicht werden kann. Bei kleinen Hauptmaschinenräumen und Hilfsmaschinenräumen kann unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Lage auf einen Fluchtweg verzichtet werden. | 5.4 Maschinenräume Hauptmaschinenräume sollen wenigstens zwei soweit wie möglich voneinander entfernt liegende Fluchtwege haben. Sind diese Fluchtwege Leitern oder Leitergruppen, so soll wenigstens eine mit einem stählernen Schacht umkleidet und unmittelbar vom Flurboden aus oder über eine kurze Treppe durch eine selbstschließende stählerne Tür zugänglich sein. Anstelle einer eingeschachteten Leiter kann auch ein Schacht mit Steigeisen vorgesehen sein, der am unteren Ende ebenfalls eine stählerne selbstschließende Tür hat. Die Fluchtwege sollen bis zu einer Stelle außerhalb des Maschinenraumes führen, von der aus das freie Deck sicher erreicht werden kann. Bei kleinen Hauptmaschinenräumen und Hilfsmaschinenräumen kann unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Lage auf einen Fluchtweg verzichtet werden. |
| 5.5 Kennzeichnung Die Fluchtwege sollen, soweit erforderlich, gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung soll, soweit nötig, die Fluchtrichtung angeben. Dies gilt auch für Fluchtwege wie Fenster, kleine Luken, Notausstiege und Schächte | 5.5 Kennzeichnung wie Fahrzeuggruppe A | 5.5 Kennzeichnung wie Fahrzeuggruppe A |

6. Bauliche Einzelheiten und beschränkte Verwendung brennbarer Werkstoffe

6.1	Bei Reparaturen und Umbauten sollen die verdeckten brennbaren Flächen aller Schotte, Verkleidungen, Treppen, Unterkonstruktionen usw. durch schaumschichtbildende Anstrichmittel oder durch andere gleichwertige Maßnahmen schwer entflammbar gemacht werden.

6.2	Bei Reparaturen und Umbauten sollen die Farben, Lacke, Anstrichmittel und sonstigen Stoffe, die auf freiliegenden Innenflächen von Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen, Kontrollstationen und Maschinenräumen aufgebracht werden, schwer entflammbar sein. Dieses gilt nicht für bewegliches Inventar

Bei Reparaturen und Umbauten sollen nur schwer entflammbare unterste Decksbeläge in den Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen sowie Kontrollstationen eingebaut werden.

6.3	Bei Reparaturen und Umbauten sollen nur nichtbrennbare Isolierungen eingebaut werden. Isolierungen, die dem vorstehenden Grundsatz nicht entsprechen, sollen wenigstens schwer entflammbar und mit nichtbrennbarem Werkstoff abgedeckt sein, soweit dies ohne Umbauten möglich ist.

Die Oberfläche der Isolierung in Maschinenräumen soll undurchlässig für Öl und Öldämpfe sein; bei Reparaturen oder bei Einsatz der vorhandenen Isolierung sollte dieser Grundsatz beachtet werden.

6.4	Bei Reparaturen und Umbauten sollen die verwendeten Furniere, Beschichtungsmaterialien und ähnliche Stoffe, die auf Schotten, Verkleidungen und Decken in Unterkunfts- und Wirtschaftsräumen sowie Kontrollstationen aufgebracht werden, schwer entflammbar und nicht dicker als 1,5 mm sein. Für bewegliches Inventar bestehen hinsichtlich der Furniere und ähnlichen Stoffe keine Anforderungen.

6.5	Bei Reparaturen und Umbauten sollen hinter Decken, Täfelungen oder Verkleidungen befindliche Hohlräume durch gut dichtende, nichtbrennbare Luftzugssperren angemessen unterteilt sein. In senkrechter Richtung sollen diese Hohlräume ebenfalls in Höhe jedes Decks geschlossen sein.

6.6	Bei Reparaturen und Umbauten sollen Schächte (z. B. für elektrische Kabel) so gebaut werden, daß ein Brand nicht von einem Deck auf ein anderes Deck übergreifen kann, wie z. B. nichtbrennbare Kabeldurchführungen (Vergußmasse).

6.7	Die Rauchrohre der Küchenherde und Öfen sollen feuersicher sein, auch im Bereich der Decksdurchführung; sie müssen angemessen isoliert sein.

6.8	Hitzeempfindliche Werkstoffe sollen nicht für Außenbordspeigatte, sanitäre Ausgüsse und andere Auslässe verwendet werden, die sich nahe der Wasserlinie oder einem anderen Ort befinden, an dem ihr Versagen im Brandfall die Gefahr eines Wassereinbruchs zur Folge haben könnte.

6.9	Elektrische Heizkörper sollen fest angebaut und keine freiliegenden Heizdrähte haben, deren Hitze Kleidungsstücke, Vorhänge oder andere ähnliche Gegenstände versengen oder in Brand setzen könnte. Die elektrischen Heizkörper sind durch ein Gehäuse oder eine Verkleidung so abzudecken, daß auf einen keine Kleidungsstücke oder sonstigen Gegenstände abgelegt werden können. Darüber dürfen keine Kleiderhaken angebracht sein. Die Heizkörper sollen ferner mit einem Thermostat ausgerüstet sein, der den Heizkörper abschaltet, wenn die höchstzulässige Temperatur überschritten wird.

6.10	Ölbefeuerte Heizungsanlagen und Ölöfen sollen Ölauffangwannen haben.

6.11	Tragbare Heizungssysteme sind nicht zulässig.

6.12	Alle Abfallbehälter in geschlossenen Räumen sollen aus nichtbrennbarem Werkstoff bestehen und keine Öffnungen in den Seitenwänden und Böden haben. Papierkörbe müssen so gebaut sein, daß das Herausschlagen von Flammen sicher verhindert wird.

6.13	Schränke und andere Behälter für Reinigungsmittel sollen nichtbrennbar sein.

6.14	Vorhänge in der Nähe von Kochstellen sollen nichtbrennbar sein.

| Fahrzeuggruppe A | Fahrzeuggruppe B | Fahrzeuggruppe C |
| --- | --- | --- |
| 7. Lüftungssysteme |  |  |
| 7.1 Alle Teile der Lüftungssysteme sollen aus nichtbrennbarem Werkstoff bestehen. Sind Lüftungskanäle aus brennbaren Werkstoffen gebaut, so sollen sie beiderseitig von Schottdurchführungen, unterhalb von Decksdurchführungen und in brandgefährdeten Bereichen ausreichend isoliert sein. | 7.1 wie Fahrzeuggruppe A | 7.1 wie Fahrzeuggruppe A |
| 7.2 Lüftungssysteme für Maschinenräume sollen von den Systemen für andere Räume betrieblich unabhängig und räumlich getrennt sein. | 7.2 wie Fahrzeuggruppe A | 7.2 wie Fahrzeuggruppe A |
| 7.3 Die Hauptein- und -austrittsöffnungen aller Lüftungssysteme sollen von außerhalb der belüfteten Räume geschlossen werden können. Die Verschlußvorrichtungen sollen aus Stahl bestehen. Bedienungselemente sollen leicht zugänglich sowie augenfällig gekennzeichnet sein und angeben, ob der Verschluß geöffnet oder geschlossen ist. Andere Maßnahmen können getroffen werden, wenn sie eine gleichwertige Wirkung haben | 7.3 wie Fahrzeuggruppe A | 7.3 Sind größere Wasserfahrzeuge in Hauptbrandabschnitte unterteilt, so sollen Lüftungskanäle, die durch Decks oder durch Schotte führen, die senkrechte Hauptbrandabschnitte abschließen, im Bereich der Decks oder Schotte mit Brandklappen ausgerüstet sein. Die Brandklappen können entfallen, sofern der Kanal nur auf einer Schottseite Lüftungsöffnungen aufweist und auf der anderen Seite dem Schott entsprechend isoliert ist. Brandklappen sollen von jeder Seite bedient werden können und anzeigen, ob sie geschlossen oder geöffnet sind. Die Bedienungseinrichtungen der Brandklappen sollen auffällig gekennzeichnet sein |
| 7.4 Lüfter mit Kraftantrieb sollen auch von einer leicht zugänglichen Stelle außerhalb der belüfteten Räume aus abgestellt werden können. | 7.4 wie Fahrgruppe A | 7.4 Führen die Lüftungskanäle mit einem freien Querschnitt von mehr als 0,02 m² durch Schott oder Decks und sind sie im Bereich der Durchbruchstelle nicht aus Stahl oder nur aus dünnem Blech, so sollen sie mit einem Stahlstutzen versehen oder mit einer Stahlblechmanschette umkleidet sein. Der Stutzen bzw. die Manschette sollen mindestens 3 mm dick und mindestens 900 mm lang sein; bei Schotten soll die Länge des Stutzens bzw. der Manschette nach Möglichkeit in 450 mm auf jeder Seite des Schottes aufgeteilt sein. Bei isolierten Schotten oder Decks soll der Stutzen bzw. die Manschette ebenfalls eine Brandschutzisolierung erhalten, die der Isolierung des Schottes oder des Decks entspricht. |
| 7.5 Die Abzüge der Küchenherde sollen - aus Stahl gebaut sein und - Vorrichtungen zum Abstellen des Ablüfters von der Küche aus haben. Abzüge, die durch Unterkunftsräume oder Räume, die brennbare Werkstoffe enthalten, geführt sind, sollen mit einer Isolierung versehen sein. | 7.5 wie Fahrzeuggruppe A | 7.5 Lüftungskanäle für Hauptmaschinenräume oder Küchen sollen nicht durch Unterkünfte, Wirtschaftsräume oder Kontrollstationen führen, so fern sie nicht aus Stahl bestehen, mit selbsttätigen Brandklappen an den Hauptmaschinenräumen und Küchen von den anderen Räumen trennenden Schotten ausgerüstet sind und auf einer Länge von mindestens 2 m auf jeder Seite der Schotte mit einer Isolierung versehen sind. |
|  |  | 7.6 Lüftungskanäle für Unterkunftsräume, Wirtschaftsräume oder Kontrollstationen sollen nicht durch Hauptmaschinenräume oder Küchen führen, sofern sie nicht entsprechend Nr. 7.5 aus Stahl bestehen, mit selbsttätigen Brandklappen ausgerüstet und mit einer Isolierung versehen sind. |
|  |  | 7.6 Die Hauptein- und -austrittsöffnungen aller Lüftungssysteme sollen von außerhalb der belüfteten Räume geschlossen werden können. Die Verschlußvorrichtungen sollen aus Stahl bestehen; Bedienungselemente sollen leicht zugänglich sowie augenfällig und dauerhaft gekennzeichnet sein und angeben, ob der Verschluß geöffnet oder geschlossen ist. Andere Maßnahmen können getroffen werden, wenn sie eine gleichwertige Wirkung haben. |
|  |  | 7.8 Lüfter mit Kraftantrieb sollen auch von einer leicht zugänglichen Stelle außerhalb der belüfteten Räume aus abgestellt werden können. |
|  |  | 7.9 Die Abzüge der Küchenherde sollen - aus Stahl gebaut sein, - Vorrichtungen zum Abstellen des Ablüfters von der Küche aus haben, - mit einem leicht herausnehmbaren Fettfilter ausgerüstet sein. - eine Brandklappe haben, die am unteren Ende des Kanals angebracht ist und - eine Einrichtung zum Löschen eines Brandes innerhalb des Kanals haben. Abzüge, die durch Unterkunftsräume oder Räume, die brennbaren Werkstoff enthalten, geführt sind, sollen mit einer Isolierung versehen sein. |
| 8. Räume mit besonderen Gefahren |
| 8.1 Kleine Räume, Stores oder Verschläge für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 60°C, Anstrichmittel, Acetylen- oder Sauerstoffflaschen sollen nur auf dem freien Deck angeordnet und mit einer ausreichenden Lüftung im oberen und unteren Bereich versehen sein. | 8.1 wie Fahrzeuggruppe A | 8.1 Räume, in denen leicht entzündbare Stoffe, entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 60°C, Anstrichmittel, Acetylen- oder Sauerstoffflaschen gelagert werden, sollen nur oberhalb des obersten durchlaufenden Decks angeordnet sein und nur einen unmittelbaren Zugang vom freien Deck aus haben. Die umschließenden Schotte sollen gasdicht sein. Die Räume sollen beleuchtbar und mit einer ausreichenden Lüftung versehen sein, die von anderen Lüftungssystemen getrennt ist. Die Lüftung soll im Decken- und Bodenbereich vorgesehen sein, die Ein- und Austrittsöffnungen der Lüfter sollen in sicheren Bereichen angeordnet und mit einem Schutz aus engmaschiger Drahtgaze ausgestattet sein. |
| 8.2 Räume oder Teile von Räumen, die für das Rauchen eingerichtet sind, sollen mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen von beschränkter Brandgefahr eingerichtet sein; Gardinen, Vorhänge und Tischdecken sollen schwer entflammbar sein. | 8.2 wie Fahrzeuggruppe A | 8.2 wie Fahrzeuggruppe A |
|  |  | 8.3 Kleine Stores oder Verschläge auf dem freien Deck für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 60°C, Anstrichmittel, Acetylen- oder Sauerstoffflaschen sollen mit einer ausreichenden Lüftung im oberen und unteren Bereich versehen sein. |
| 9. Ehemalige Laderäume |
| 9.1 Ehemalige Laderäume sind entsprechend ihrer Nutzung zu behandeln. | 9.1 wie Fahrzeuggruppe A | 9.1 wie Fahrzeuggruppe A |
| 9.2 Laderäume, die nicht mehr als solche genutzt werden, jedoch für Ausstellungen, als Gesellschaftsräume oder andere ähnliche Zwecke verwendet werden, sind wie Unterkunftsräume zu behandeln. | 9.2 Laderäume, die als solche genutzt werden und die sich auf Wasserfahrzeugen mit einem Bruttoraumgehalt von 2000 und mehr Registertonnen befinden, sollen mit einer CO2-Feuerlöschanlage oder einer gleichwertigen Feuerlöschanlage ausgerüstet sein. | 9.2 wie Fahrzeuggruppe B |
|  | 9.3 Laderäume, die nicht mehr als solche genutzt werden, jedoch für Ausstellungen, als Gesellschaftsräume oder andere ähnliche Zwecke verwendet werden, sind wie Unterkunftsräume zu behandeln. |  |
| 10. Wasser-Feuerlöschanlage |
| Es sollen wenigstens 2 Schlagpützen mit ausreichend langer Leine vorhanden sein. | 10.1 Anzahl der Feuerlöschpumpen Es soll wenigstens eine maschinell angetriebene, vom Hauptantrieb unabhängige Feuerlöschpumpe vorhanden sein. Sanitär-, Ballast-, Lenz- oder allgemeine Betriebspumpen können als Feuerlöschpumpe verwendet werden. Pumpen, die ständig oder gelegentlich der Ölförderung dienen, gelten nicht als Feuerlöschpumpen und dürfen keine Verbindung zum Feuerlöschsystem haben. Ist die Feuerlöschpumpe im Hauptmaschinenraum fest eingebaut, so soll eine weitere maschinell angetriebene Pumpe zur Lieferung von Löschwasser außerhalb dieses Raumes vorhanden sein ("Notfeuerlöschpumpe"). Der Antrieb dieser Pumpe soll vom Hauptmaschinenraum unabhängig sein. Eine geeignete Tragkraftspritze kann hierfür verwendet werden. Feuerlöschpumpen sollen auf der Druckseite mit einem absperrbaren Rückschlagventil versehen sein. | 10.1 Anzahl der Feuerlöschpumpen Es sollen wenigstens 2 maschinell angetriebene, vom Hauptantrieb unabhängige Feuerlöschpumpen vorhanden sein, von denen eine außerhalb des Hauptmaschinenraumes aufgestellt sein soll; dies kann auch eine Tragkraftspritze sein. Sanitär-, Ballast-, Lenz- oder allgemeine Betriebspumpen können als Feuerlöschpumpen verwendet werden. Pumpen die ständig oder gelegentlich der Ölförderung dienen, gelten nicht als Feuerlöschpumpen und dürfen keine Verbindung zum Feuerlöschsystem haben. Feuerlöschpumpen sollen auf der Druckseite mit einem absperrbaren Rückschlagventil versehen sein. |
|  | 10.2 Volumendurchfluß der Feuerlöschpumpen Die Feuerlöschpumpe soll wenigstens einen Volumendurchfluß haben von: dH = theor. Lenzleitungsdurchmesser dH = L = Länge zwischen den Loten B = Breite auf Spanten H = Seitenhöhe bis Hauptdeck Der Volumendurchfluß braucht nicht größer als 20 m³/h zu sein, soll jedoch mindestens 10 m³/h betragen. Eine "Notfeuerlöschpumpe" soll wenigstens einen kräftigen Wasserstrahl aus einem Strahlrohr gemäß Nr. 10.4 abgeben können. | 10.2 Volumendurchfluß der Feuerlöschpumpen Die Feuerlöschpumpe soll wenigstens einen Volumendurchfluß haben von: dH = theor. Lenzleitungsdurchmesser dH = L = Länge zwischen den Loten B = Breite auf Spanten H = Seitenhöhe bis Hauptdeck Der Volumendurchfluß braucht nicht größer als 60 m³/h zu sein, soll jedoch mindestens 10 m³/h betragen. Werden Feuerlöschpumpen mit unterschiedlichem Volumendurchfluß eingebaut, soll keine Pumpe weniger als 80 % des erforderlichen Gesamt-Volumendurchflusses, geteilt durch die Anzahl der Pumpen liefern. |
|  | 10.3 Feuerlöschleitung und Anschlußstutzen Eine fest eingebaute Feuerlöschleitung soll einen inneren Durchmesser von wenigstens 80 % des theor. Lenzleitungsdurchmessers dH (siehe Nr. 10.2) haben. Wenn die Feuerlöschpumpe die nach Nr. 10.2 ermittelte Wassermenge abgibt, soll bei Anschluß von 2 Strahlrohren an zwei beliebigen benachbarten Anschlußstutzen ein Mindestdruck von 0,23 N/mm² (Newton je mm² = ca. 2,3 bar) am Anschlußstutzen gehalten werden. Anzahl und Verteilung der Anschlußstutzen soll derart sein, daß jede normalerweise zugängliche Stelle des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit einem Wasserstrahl unter Verwendung einer Schlauchlänge erreicht werden kann. In Hauptmaschinenräumen soll mindestens ein Anschlußstutzen vorgesehen sein. In kleinen Maschinenräumen kann dieser Anschlußstutzen entfallen, wenn sichergestellt ist, daß von einem außerhalb des Raumes angeordneten Anschlußstutzen jede Stelle des Maschinenraumes unter Verwendung einer Schlauchlänge von 10 m erreicht werden kann. Anschlußstutzen sollen mit einem Absperrventil und genormten Storzkupplungen versehen sein. Hitzempfindliche Werkstoffe sollen für Feuerlöschleitungen und Anschlußstutzen nicht verwendet werden. | 10.3 Feuerlöschleitung und Anschlußstutzen Eine fest eingebaute Feuerlöschleitung soll einen inneren Durchmesser von wenigstens 80 % des theor. Lenzleitungsdurchmessers dH (siehe Nr. 10.2) haben. Wenn die kleinste Feuerlöschpumpe die nach Nr. 10.2 ermittelte Wassermenge abgibt, soll bei Anschluß von 2 Strahlrohren an zwei beliebigen benachbarten Anschlußstutzen ein Mindestdruck von 0,27 N/mm² (Newton je mm² = ca. 2,7 bar) am Anschlußstutzen gehalten werden. Anzahl und Verteilung der Anschlußstutzen soll derart sein, daß jede normalerweise zugängliche Stelle des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit einem Wasserstrahl unter Verwendung von zwei gekuppelten Schlauchlängen erreicht werden kann. In Hauptmaschinenräumen soll mindestens ein Anschlußstutzen vorgesehen sein. In kleinen Maschinenräumen kann dieser Anschlußstutzen entfallen, wenn sichergestellt ist, daß von einem außerhalb des Raumes angeordneten Anschlußstutzen jede Stelle des Maschinenraumes unter Verwendung einer Schlauchlänge von 10 m erreicht werden kann. Anschlußstutzen sollen mit einem Absperrventil und genormten Storzkupplungen versehen sein. Hitzeempfindliche Werkstoffe sollen für Feuerlöschleitungen und Anschlußstutzen nicht verwendet werden. |
|  | 10.4 Feuerlöschschläuche und Strahlrohre Feuerlöschschläuche sollen den geltenden deutschen Normen entsprechen. Die einzelne Schlauchlänge soll 15 m und in Maschinenräumen 10 m nicht überschreiten. Jeder Schlauch soll mit einem Strahlrohr und einem Kupplungsschlüssel (ausgenommen Schlauchhaspel) versehen sein. Die Feuerlöschschläuche mit Strahlrohr und Kupplungsschlüssel sollen sichtbar in der Nähe der Anschlußstutzen aufbewahrt werden. Werden die Schläuche in Kästen oder Schränken aufbewahrt, so sollen die Türen dazu nicht abschließbar und auffällig gekennzeichnet sein. Für jeden nach Nummer 10.3 ermittelten Anschlußstutzen soll ein Feuerlöschschlauch mit Strahlrohr und Kupplungsschlüssel mitgeführt werden; ein Reserveschlauch soll zusätzlich vorgehalten werden. Als Strahlrohre sollen Mehrzweckstrahlrohre mit Voll-/ Sprühstrahl und Absperrung und einem Mundstück von 9 mm Durchmesser verwendet werden. Es sollen nur genormte Schläuche und Strahlrohre verwendet werden. Es sollen nur genormte Storzkupplungen für Schläuche und Strahlrohre verwendet werden. | 10.4 Feuerlöschschläuche und Strahlrohre Feuerlöschschläuche sollen den geltenden deutschen Normen entsprechen. Die einzelne Schlauchlänge soll 15 m und in Maschinenräumen 10 m nicht überschreiten. Jeder Schlauch soll mit einem Strahlrohr und einem Kupplungsschlüssel (ausgenommen Schlauchhaspel) versehen sein. Die Feuerlöschschläuche mit Strahlrohr und Kupplungsschlüssel sollen sichtbar in der Nähe der Anschlußstutzen aufbewahrt werden. Werden die Schläuche in Kästen oder Schränken aufbewahrt, so sollen die Türen dazu nicht abschließbar und auffällig gekennzeichnet sein. Für jeden nach Nummer 10.3 ermittelten Anschlußstutzen soll ein Feuerlöschschlauch mit Strahlrohr und Kupplungsschlüssel mitgeführt werden; ein Reservesclauch soll zusätzlich vorgehalten werden. Als Strahlrohre sollen Mehrzweckstrahlrohre mit Voll-/ Sprühstrahl und Absperrung und einem Mundstück von mindestens 9 mm Durchmesser verwendet werden. Es sollen nur genormte Schläuche und Strahlrohre verwendet werden. Es sollen nur genormte Storzkupplungen für Schläuche und Strahlrohre verwendet werden. |
|  | Als Strahlrohre sollen Mehrzweckstrahlrohre mit Voll-/ Sprühstrahl und Absperrung und einem Mundstück von 9 mm Durchmesser verwendet werden. Es sollen nur genormte Schläuche und Strahlrohre verwendet werden. Es sollen nur genormte Storzkupplungen für Schläuche und Strahlrohre verwendet werden. Innerhalb des Unterkunfts- und Wirtschaftsbereichs sollen die Feuerlöschschläuche mit den zugehörigen Strahlrohren an die vorgesehenen Anschlußstutzen möglichst ständig angeschlossen sein. Um einen Schnelleinsatz zu ermöglichen. Hierzu sollen formfeste Druckschläuche (Schnellangriffsschläuche) auf Schlauchhaspeln verwendet werden. | Als Strahlrohre sollen Mehrzweckstrahlrohre mit Voll-/ Sprühstrahl und Absperrung und einem Mundstück von mindestens 9 mm Durchmesser verwendet werden. Es sollen nur genormte Schläuche und Strahlrohre verwendet werden. Es sollen nur genormte Storzkupplungen für Schläuche und Strahlrohre verwendet werden. Innerhalb des Unterkunfts- und Wirtschaftsbereichs sollen die Feuerlöschschläuche mit den zugehörigen Strahlrohren an die vorgesehenen Anschlußstutzen möglichst ständig angeschlossen sein. Um einen Schnelleinsatz zu ermöglichen. Hierzu sollen formfeste Druckschläuche (Schnellangriffsschläuche) auf Schlauchhaspeln verwendet werden. |
|  |  | 10.5 Wasserfahrzeuge in der Auslandsfahrt und einer Bruttoraumzahl von 500 und mehr sollen wenigstens einen internationalen Landanschluß, mit dem Löschwasser von außerhalb in das Löschsystem des Wasserfahrzeugs gespeist werden kann, mitführen. Es sollen Vorrichtungen vorhanden sein, damit dieser Anschluß auf jeder Seite des Schiffes verwendet werden kann. |
| 11. Feuermelde- oder Rauchmeldeanlagen |
| 11.1 Eine Feuermeldeanlage ist nicht erforderlich. | 11.1 Es sollen nur Feuermeldeanlagen oder Rauchmeldeanlagen einschließlich ihrer Einzelbauteile eingebaut sein, die für den Seebetrieb geeignet sind. Auf der Brücke oder an derer zentraler Stelle und im Hauptmaschinenraum soll ein Alarmgeber eingebaut sein, der ein optisches und akustisches Warnsignal gibt. | 11.1 Es sollen nur Feuermeldeanlagen oder Rauchmeldeanlagen einschließlich ihrer Einzelbauteile eingebaut sein, die für den Seebetrieb geeignet sind. Eine Feuermeldeanlage oder Rauchmeldeanlage soll eine Kontrolltafel auf der Kommandobrücke haben. Die Kontrolltafel soll jeden Brand und den Brandort in jedem von der Anlage überwachten Raum anzeigen. Außerdem sollen Alarmgeber wie folgt eingebaut sein: - In der Kontrolltafel auf der Kommandobrücke ein Alarmgeber, der im Brandfall ein optisches und akustisches Alarmsignal gibt und - im Hauptmaschinenraum ein Alarmgeber, der im Brandfall ein akustisches Alarmsignal gibt. Wird der aufgelaufene Alarm nicht innerhalb von 2 Minuten auf der Kommandobrücke quittiert, so soll Generalalarm automatisch ausgelöst werden. Eine Rauchmeldeanlage ist eine Feuermeldeanlage, die nur mit automatischen Rauchmeldern bestückt ist. |
|  |  | 11.2 Auf Wasserfahrzeuge ab 25 m Rumpflänge soll eine Generalalarmanlage installiert sein. |

| 12. Feuerlöscher |
| --- |
| 12.1 Typ und Konstruktion von Feuerlöschern Es sollen nur Feuerlöscher verwendet werden, die für den Seebetrieb von der See-Berufsgenossenschaft, einer anderen Behörde eines Mitgliedstaates der EU oder einer Klassifikationsgeselsellschaft (z. B. Germanischer Lloyd) zugelassen sind. Für die Bekämpfung von den nach Brandklassen unterteilten Bränden sind Feuerlöscher mit den in nachfolgender Tabelle aufgeführten Löschmitteln zu verwenden: |
|  | Brand- klasse | Art des brennbaren Stoffes | Löschmittel |
|  | A | Feste Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen (wie Holz, Kohle, Faserstoffe) | ABC-Pulver |
|  | B | Flüssige oder flüssig werdende Stoffe (wie Benzin, Öl, Teer) | ABC Pulver Kohlendioxid (Kohlensäure), Schaum |
|  | C | Gase (wie Acetylen, Propan) | ABC-Pulver Kohlendioxid (Kohlensäure) |
|  | Wasserlöscher, chemische Schaumlöscher und Halonlöscher (wegen Schädigung der Ozonschicht) sollen nicht verwendet werden. |
|  | Pulverlöscher und Kohlendioxidlöscher sollen mindestens je 6 kg Inhalt und Schaumlöscher je 10 l Inhalt haben. |
| 12.2 | Ersatzfüllungen und Reservefeuerlöscher Benutzte Feuerlöscher sollen schnellstmöglich nachgefüllt werden, auch wenn sie nur teilweise entleert sind. Die Wasserfahrzeuge außerhalb der Küstenfahrt sollen Ersatzfüllungen und Ersatztreibmittel oder Reserve-Feuerlöscher entsprechend nachfolgender Tabelle mitführen: |
|  | Anzahl der Feuerlöscher gleichen Typs | Ersatzfüllungen (Ersatztreibmittel) |
|  | 1 - 20 | 50 % |
|  | 21 - 50 | 40 %, mindestens 10 |
|  | 51 - 100 | 30 %, mindestens 20 |
|  | über 100 | 25 %, mindestens 30 |
|  | Gebrochene Zahlen sind auf volle Zahlen aufzurunden Eine Anweisung für das Nachfüllen sowie eine erforderliche Spannvorrichtung und Werkzeuge sollen sich an Bord befinden. Zum Nachfüllen dürfen nur für den jeweiligen Feuerlöscher zugelassene Ersatzfüllungen verwendet werden. |
|  | Für Feuerlöscher, die an Bord nicht nachgefüllt werden können, soll eine den Ersatzfüllungen entsprechende Anzahl Reservelöscher mitgeführt werden. |
| 12.3 | Positionierung der tragbaren Feuerlöscher Feuerlöscher sollen an gut sichtbaren und schnell erreichbaren Stellen, die auffallend und dauerhaft gekennzeichnet sind, einsatzbereit untergebracht und so angeordnet, daß sie durch Witterungseinflüsse, Vibrationen oder andere äußere Einwirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden. Ein für einen bestimmten Raum vorgesehenen Feuerlöscher soll in der Nähe des Zugangs zu diesem Raum angeordnet sein; sind mehrere Feuerlöscher für einen Raum vorgesehen, so soll sich wenigstens einer in der Nähe des Zugangs befinden. |

| Fahrzeuggruppe A |
| --- |
| Art und Anzahl der Feuerlöscher sollen entsprechend nachfolgender Tabelle vorgesehen sein: |
| Räume | Feuerlöscher Art | Feuerlöscher Anzahl |
| Maschinen-, Kessel- und Heizräume | siehe Nr. 3 |
| Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich | ABC-Pulver-Schaum | mindestens 2 |
| Küche | ABC-Pulver | 1 |
| Pantry mit Kocheinrichtung | ABC-Pulver | 1 |
| Raum mit Ölheizöfen | ABC-Pulver Schaum | 1 |
| Kontrollstation für elektrische Geräte | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Kontrollstation für elektronische Geräte | Kohlendioxid | 1 |
| Raum für entzündbare Stoffe und Flüssigkeiten sowie Farben | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Raum, Store oder Verschlag für Acetylen u. Sauerstoff | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Raum mit Abfallverbrennungsanlage | ABC-Pulver | 1 |

| Fahrzeuggruppe A |
| --- |
| Art und Anzahl der Feuerlöscher sollen entsprechend nachfolgender Tabelle vorgesehen sein: |
| Räume | Feuerlöscher Art | Feuerlöscher Anzahl |
| Maschinen-, Kessel- und Heizräume | siehe Nr. 3 |
| Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich | ABC-Pulver-Schaum | mindestens 3 |
| Küche | ABC-Pulver | 1 |
| Pantry mit Kocheinrichtung | ABC-Pulver | 1 |
| Raum mit Ölheizöfen | ABC-Pulver Schaum | 1 |
| Kontrollstation für elektrische Geräte | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Kontrollstation für elektronische Geräte | Kohlendioxid | 1 |
| Raum für entzündbare Stoffe und Flüssigkeiten sowie Farben | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Raum, Store oder Verschlag für Acetylen u. Sauerstoff | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Raum mit Abfallverbrennungsanlage | ABC-Pulver | 1 |

| Fahrzeuggruppe A |
| --- |
| Art und Anzahl der Feuerlöscher sollen entsprechend nachfolgender Tabelle vorgesehen sein: |
| Räume | Feuerlöscher Art | Feuerlöscher Anzahl |
| Maschinen-, Kessel- und Heizräume | siehe Nr. 3 |
| Unterkunfts- und Wirtschaftsbereich | ABC-Pulver-Schaum | Feuerlöscher in Abständen von max. 20m mindestens 5 |
| Küche | ABC-Pulver | 1 |
| Pantry mit Kocheinrichtung | ABC-Pulver | 1 |
| Raum mit Ölheizöfen | ABC-Pulver Schaum | 1 |
| Kontrollstation für elektrische Geräte | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Kontrollstation für elektronische Geräte | Kohlendioxid | 1 |
| Raum für entzündbare Stoffe und Flüssigkeiten sowie Farben | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Raum, Store oder Verschlag für Acetylen u. Sauerstoff | ABC-Pulver Kohlendioxid | 1 |
| Raum mit Abfallverbrennungsanlage | ABC-Pulver | 1 |

| Fahrzeuggruppe A | Fahrzeuggruppe B | Fahrzeuggruppe C |
| --- | --- | --- |
| 13. Brandschutzausrüstung |  |  |
| 13.1 Eine Brandschutzausrüstung ist nicht erforderlich. | 13.1 Eine Brandschutzausrüstung besteht aus - einem Hitzeschutzponcho, einer Feuerwehr-Schutzanzughose (flammenhemmend) - Stiefeln und Handschuhen aus Gummi oder anderem elektrisch nicht leitendem Werkstoff - einem festen Helm - einer elektrischen Sicherheitslampe - einer Axt mit hochspannungsisoliertem Handgriff, - einem Brecheisen - einem Preßluftatmer, bei dem das Volumen der in den Druckluft-Flaschen enthaltenen Luft mindestens 1200 l beträgt und - einer feuerfesten Rettungsleine, - ein Brecheisen. | 13.1 wie Fahrzeuggruppe B |
| 13.2 Die Wasserfahrzeuge sollen jedoch wenigstens die folgende Ausrüstung mitführen: - Eine elektrische Sicherheitslampe, - eine Axt mit hochspannungsisoliertem Handgriff, - ein Brecheisen. | 13.2 Die Wasserfahrzeuge sollen wenigstens eine Brandschutzausrüstung und Reservedruckluftflasche mit einer Gesamtluftmenge von mindestens 4800 l mitführen. | 13.2 Die Wasserfahrzeuge sollen Brandschutzausrüstungen und Reservedruckluftflaschen für die Preßluftatmer wie folgt mitführen: - 3 Brandschutzausrüstungen für Wasserfahrzeuge mit einer Rumpflänge von 50 m und mehr und Reserve-Druckluftflaschen mit einer Gesamtluftmenge von mindestens 4800 l je Preßlufthammer, - 2 Brandschutzausrüstungen für Wasserfahrzeuge mit einer Rumpflänge unter 50 m |
| 13.3 Die Ausrüstung soll leicht zugänglich und einsatzbereit aufbewahrt werden. Die Stelle für die Aufbewahrung der Ausrüstung soll dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein. | 13.3 Die Brandschutzausrüstung soll leicht zugänglich und einsatzbereit aufbewahrt werden. Die Stelle für die Aufbewahrung der Brandschutzausrüstung soll dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein. | 13.3 Die Brandschutzausrüstungen sollen leicht zugänglich und einsatzbereit aufbewahrt werden; sie sollen an wenigstens zwei weit voneinander entfernten Stellen gestaut werden. Die Stellen für die Aufbewahrung der Brandschutzausrüstungen sollen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein. |
| 14. Sicherheitsplan |  |  |
| 14.1 Auf allen Wasserfahrzeugen soll zur Unterrichtung der verantwortlichen Personen an Bord ständig ein Sicherheitsplan offen ausgehängt sein. Aus diesem Plan sollen, sofern vorhanden, die Kontrollstationen, Einzelheiten über die Feuermelde- und Feueranzeigesysteme, die Feuerlöscheinrichtungen, die Fluchtwege, Einzelheiten der Lüftungssysteme mit Angaben über die Lage der Lüftungsschalter und die Schnellschlußventile für die Brennstoffversorgung ersichtlich sein. | 14.1 Auf allen Wasserfahrzeugen soll zur Unterrichtung der verantwortlichen Personen an Bord ständig ein Sicherheitsplan offen ausgehängt sein. Aus diesem Plan sollen, sofern vorhanden, die Kontrollstationen, Einzelheiten über die Feuermelde- und Feueranzeigesysteme, die Feuerlöscheinrichtungen, die Fluchtwege, Einzelheiten der Lüftungssysteme mit Angaben über die Lage der Lüftungsschalter, die Brandklappen und die Schnellschlußventile für die Brennstoffversorgung ersichtlich sein. | 14.1 Auf allen Wasserfahrzeugen soll zur Unterrichtung der verantwortlichen Personen an Bord ständig ein Sicherheitsplan offen ausgehängt sein. Aus diesen Plänen sollen, sofern vorhanden, die Kontrollstationen, die Brandabschnitte, Einzelheiten über die Feuermelde- und Feueranzeigesysteme, die Feuerlöscheinrichtungen, die Fluchtwege, Einzelheiten der Lüftungssysteme mit Angaben über die Lage der Lüftungsschalter, die Brandklappen und die Schnellschlußventile für die Brennstoffversorgung ersichtlich sein. |
|  | 14.2 Ein Doppel des Sicherheitsplanes soll ständig in einem auffallend gekennzeichneten wetterfesten Behälter außerhalb der Aufbauten oder Deckshäuser aufbewahrt werden. | 14.2 wie Fahrzeuggruppe B |
| 15. Hinweise für den Betrieb und das Verhalten an Bord |

15.1	Einweisen der Personen an Bord

-	Alle an Bord befindlichen Personen mit den verantwortlichen Personen vor dem Auslaufen bekannt machen,

-	alle in Betrieb des Schiffes eingebundenen Personen mit den Fluchtwegen und Notausstiegen einschließlich ihrer Funktion vor dem Auslaufen vertraut machen,

-	alle in den Betrieb des Schiffes eingebundenen Personen mit der Lage und Anordnung der handbetätigten Feuermelder, sofern vorhanden, vor dem Auslaufen vertraut machen,

-	darauf hinweisen, daß Fluchtwege freizuhalten sind und nicht mit Gegenständen zugestellt werden dürfen,

-	bei mehrtägigen Reisen mit allen Personen nach dem Auslaufen ein Brandschutzmanöver durchführen.

15.2	Rauchen an Bord und offenes Licht

-	Nur in den Räumen oder an den Stellen an Deck rauchen, die für das Rauchen freigegeben sind; für alle anderen Räume und Stellen an Bord besteht Rauchverbot!

-	Kippen nicht achtlos wegwerfen (auch nicht nach außen, weil der Wind sie in das Schiffsinnere befördern könnte), sondern nur in den Aschenbecher, das gleiche gilt für benutzte Streichhölzer,

-	brennende Zigaretten nicht auf Kanten von Möbeln usw. ablegen; sie gehören in den Aschenbecher,

-	auf gar keinen Fall in der Koje rauchen,

-	Aschenbecher nicht in Papierkörbe entleeren,

-	kein offenes Licht (z. B. brennende Kerze) verwenden,

-	darauf hinweisen, daß die Feuerlöscheinrichtungen freizuhalten sind und nicht mit Gegenständen zugestellt werden dürfen,

-	auf Einhaltung der Prüffrist von 2 Jahren bei tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern achten (fest eingebaute Feuerlöschanlagen sollten  ebenfalls alle 2 Jahre überprüft werden),

-	benutzte oder auch teilentleerte Feuerlöscher unverzüglich nachfüllen lassen.

15.3	Feuerlöscheinrichtungen

-	Darauf achten, daß alle Feuerlöscheinrichtungen in einem Zustand gehalten werden, der ihren sofortigen Einsatz im Brandfall ermöglicht,

-	geeignete Personen aussuchen und mit der Lage, Anordnung und Bedienung der Brandklappen und Lüftungsverschlüsse, tragbaren Feuerlöscher und der Anschlußstutzen, Schläuche und Strahlrohre vertraut machen,

-	darauf achten, daß die Stellen für die Feuerlöscheinrichtungen einschließlich der Brandschutzeinrichtung (soweit vorhanden) auffallend gekennzeichnet sind,

15.4	Tanken und Umfüllen von flüssigem Brennstoff

-	Bei Tank- und Umfüllvorgängen absolutes Rauchverbot an Bord einhalten, beim Umfüllen aus größeren Behältern (z. B. Fässer) Faßpumpen verwenden,

-	Öffnungen zum Inneren des Wasserfahrzeuges verschließen, um Gaseintritt zu verhindern,

-	Koch- und elektrische Heizeinrichtungen abstellen, elektrische Einrichtungen nicht betätigen,

-	beim Befüllen fest eingebauter Tanks Trichter in den Tankeinfüllstutzen einsetzen, wenn ohne Zapfpistole befüllt wird oder der Einfüllstutzen zur Aufnahme der Zapfpistole zu klein ist, Überlaufmengen sofort beseitigen,

-	sicherstellen, daß die Füllstandsvorrichtungen der Tanks beobachtet werden, damit ein Überlaufen verhindert wird,

-	Tanks nie vollständig füllen, weil sich kalter Brennstoff im Sommer bei höheren Temperaturen ausdehnt und somit überlaufen kann,

-	Füll- und Entlüftungsleitungen regelmäßig überprüfen,

-	flüssigen Brennstoff in transportablen Tanks oder Kanistern nicht im Inneren des Wasserfahrzeugs umfüllen (dies gilt besonders für Benzin).

15.5	Elektrische Einrichtungen

-	Darauf achten, daß die elektrische Anlage einschließlich Befestigungen und Anschlüsse der Kabel in betriebssicherem Zustand ist,

-	festgestellte Mängel, auch bei Schaltern, Steckdosen und Maschinen, unverzüglich beseitigen oder beseitigen lassen,

-	auf Belüftung der Batterie bzw. des Akkumulators achten, besonders beim Aufladen.

15.6	Heiz- und Kocheinrichtungen

-	—	Geräte nur nach Anweisung des Herstellers bedienen,

-	bei Flüssiggasanlagen regelmäßig Funktion und Leitungen einschließlich flexibler Leitungen und Verschraubungen auf Leckage überprüfen (nicht mit Streichholz oder Feuerzeug, sondern mit Seifenlösung oder sog. Lecksuchspray), und alle Jahre von einem Sachkundigen überprüfen lassen,

-	bei Ölanlagen regelmäßig Funktion überprüfen und Auffangwannen für flüssigen Brennstoff kontrollieren, eventuell vorhandenen Brennstoff sofort beseitigen, Ursachen eventueller Leckagen feststellen und Mängel beseitigen,

-	nach Gebrauch der Anlagen Ventile an den Vorratsbehältern schließen,

-	keine Kleidungsstücke zum Trocknen auf Heizungen legen oder in unmittelbarer Nähe aufhängen.

15.7	Reinigungsmittel und Farben

Derartige Flüssigkeiten enthalten meistens brennbare Bestandteile, die beim Verarbeiten mit der Luft brennbare oder explosive Gemische bilden können, deshalb

-	nur geringe Mengen verarbeiten,

-	auf gute Belüftung achten,

-	absolutes Rauchverbot einhalten. (Lagerung siehe Nrn. 8.1 und 8.2 (Grupppe 0)).

15.8	Für den Brandfall

Brände an Bord können jederzeit auftreten. Deshalb sollten folgende Vorsorgemaßnahmen getroffen werden:

15.8.1	Geeignete Personen

Von den an Bord befindlichen Personen sollen Personen ausgesucht werden, die für die Brandbekämpfung, Rettung von Personen, Herstellung des Verschlußzustandes des Wasserfahrzeugs oder einzelner Räume und Erkundungsgänge an Bord geeignet sind.

15.8.2	Sicherheitsrolle

Es soll eine Sicherheitsrolle aufgestellt werden, in der die ausgesuchten Personen eingetragen und möglichst entsprechend ihrer Eignung organisatorisch eingeteilt sind in

Einsatzleiter,

Brandabwehrtruppe,

Verschluß/Rettungstruppe.

Abschriften der Sicherheitsrolle sollen an mehreren Stellen des Wasserfahrzeugs, insbesondere in den Räumen der Stammcrew und auf der Brücke, gut sichtbar ausgehängt sein. Der zentrale Sammelplatz oder Sammelplätze sollen festgelegt sein. Die Anzahl der Trupps hängt von der Fahrzeuggröße und der an Bord befindlichen geeigneten Personen ab. Die Leute der Verschlußtruppe können nach Herstellung des Verschlußzustands des Wasser-fahrzeugs als Rettungstruppe eingesetzt werden. Es soll darauf geachtet werden, daß ein Minimum geeigneter Personen immer an Bord ist.

15.8.3	Sicherheitsplan und Verschlußplan

Die Personen an Bord sollen mit dem Sicherheitsplan nach Nr. 10 der Richtlinien vertraut gemacht werden. Als Ergänzung zum Sicherheitsplan soll ein Verschlußplan aufgestellt werden, in dem die Verschlußelemente des Sicherheitsplanes (nach DIN 87 903) zusammengefaßt sind. Je ein Doppel dieses Planes soll am zentralen Sammelplatz und auf der Brücke verfügbar sein für

-	Wohnbereiche mit angrenzenden Räumen,

-	Maschinenbereich mit angrenzenden Räumen und

-	sonstige Räume.

Ein Verschlußplan kann auch wie eine Checkliste aufgestellt sein.

15.8.4	Generalalarm

Sicherheitsmaßnahmen sollen durch den Generalalarm eingeleitet werden. Der Generalalarm besteht aus mindestens sieben kurzen Tönen, gefolgt von einem langen Ton.

Der Sinn der Beschränkung auf nur ein Signal ergibt sich aus der Tatsache, daß jeder Alarm ausnahmslos alle an Bord befindlichen Personen betrifft.

Übungen werden vorher angekündigt und mit dem Generalarm eingeleitet.

Beim Ertönen des Generalarms

-	begeben sich alle an Bord befindlichen Personen, mit Ausnahme der Wachgänger, auf ihre Sammelplätze, ausgerüstet mit Rettungswesten, den ganzen Körper bedeckende Kleidung, festem Schuhwerk und einer Kopfbedeckung,

-	bereits eingeleitete Brandabwehrmaßnahmen werden fortgesetzt,

-	der zentrale Sammelplatz oder die Sammelplätze sollen sich in der Nähe der Rettungsboote befinden.

15.8.5	Ronden

Zur frühzeitigen Erkennung einer Gefahrensituation sollen regelmäßig Kontrollgänge durchgeführt werden.

Hierbei ist besonders zu achten auf:

-	Kammern und Aufenthaltsräume, in denen Zusammenkünfte stattfinden oder stattgefunden haben,

-	von der Schiffsleitung näher bezeichnete Bereiche, die eine besondere Gefährdung in sich bergen.

15.8.6	Sicherheitsübungen zur Brandabwehr

Die erfolgreiche Brandbekämpfung auf einem Wasserfahrzeug ist in erster Linie von einer guten Organisation abhängig, damit plötzlich und unerwartet auftretende Brände sofort erkannt und bekämpft werden können.

Dieses ist von entscheidender Bedeutung für die Rettung des Fahrzeugs und der an Bord befindlichen Personen. Nur eine richtig eingesetzte und ausgebildete Crew wird in der Lage sein, auftretende Brände wirksam zu bekämpfen. Die materiellen und organisatorischen Vorbereitungen müssen rechtzeitig getroffen sein.

Die ausgesuchten Personen sollen deshalb ihrem vorgesehenen Einsatz entsprechend vom Schiffsführer oder einer von ihm benannten Person unterwiesen werden. Für die Unterweisung und theoretische Ausbildung ist der ,,Leitfaden für die Ausbildung in der Brandabwehr” der See-BG sehr gut geeignet. Bei einer Übung sollen die geeigneten Personen nachweisen, daß sie die nach der Sicherheitsrolle ihnen übertragenen Aufgaben und Pflichten erfüllen können und mit den Sicherheits- und Brandschuzeinrichtungen sowie der Brandschutzausrüstung vertraut sind.

Diese Übungen sollen regelmäßig und möglichst praxisnah durchgeführt werden.

15.8.7	Checklisten

Um bei der Unterweisung der an Bord befindlichen Personen aus den vorstehenden ,,Hinweisen für den Betrieb und das Verhalten an Bord‘ nichts zu vergessen, wird empfohlen, für jeden Sachbereich entsprechend ausgearbeitete Checklisten zu verwenden.

Anlage 3

- Besetzung -

1.	Der Betreiber und der verantwortliche Schiffsführer haben das Fahrzeug entsprechend der nachstehenden Tabelle zu besetzen:

| Länge des Fahrzeugs/ Fahrtgebiet | Nautische Besetzung | Technische Besetzung |
| --- | --- | --- |
| Bis 15 Meter Länge und mehr als 25 Personen an Bord | 1 x Sportbootführerschein-See11) Fahrzeuge, die innerhalb von 24 Stunden länger als 10 Stunden fahren, müssen mit einem zweiten Inhaber eines Sportbootfüherscheins-See besetzt werden.) |  |
| Über 15 m bis 25 m Länge in der - Küstenfahrt und Kleinen Fahrt |

1 x	Sportbootführerschein-See mit zusätzlichem Sportseeschifferzeugnis +

1 x	Sportbootführerschein-See22)	Fahrzeuge, die in der Küstenfahrt innerhalb von 24 Stunden nicht länger als 10 Stunden fahren und auf denen bis zu höchstens 12 Personen an Bord sind, können nur mit dem Inhaber des Sportbootführerscheins-See mit zusätzlichem Sportseeschifferzeugnis besetzt werden.)

|  | Einer der Sportbootführerscheininhaber muß zusätzlich über ausreichende Kenntnisse der Maschinenanlage verfügen. |
| --- | --- |
| - Mittlere Fahrt und Großen Fahrt | 1 x Sportbootführerschein-See mit zusätzlichem Sporthochseeschifferzeugnis 1 x Sportbootführerschein-See mit zusätzlichem Sportseeschifferzeugnis |  |
| Über 25 m bis 40 m Länge in der - Küstenfahrt | 2 x Akü oder BKü oder AN oder 2 x mit Zulassung gemäß Fußnote33) Anstelle der Inhaber nautischer oder technischer Befähigungszeugnisse können auch Inhaber von Zulassungen als Schiffsführer oder als nautische bzw. technische Schiffsoffiziere eingesetzt werden. Zulassungen können auf Antrag für das jeweilige Schiff und die entsprechende Dienststellung beim Bundesminister für Verkehr erteilt werden, wenn durch anderweitige Befähigungen, insbesondere in Verbindung mit praktischer Erfahrung, eine gleichwertige Sicherheit beim Betrieb der Fahrzeuge erreicht werden kann.) | Auf Segelschiffen: 1 x CKü(M) oder CNaut44) Können durch Inhaber nautischer Befähigungszeugnisse ersetzt werden, wenn diese zusätzlich einen entsprechenden technischen Befähigungsnachweis besitzen.) |
| - Kleinen Fahrt | 2 x AK oder 2 x mit Zulassung gemäß Fußnote3) | Auf Motorschiffen: 2 x CKü(M) oder Cnaut4) oder 2 x mit Zulassung gemäß Fußnote3) |
| - Mittleren Fahrt und Großen Fahrt | 3 x AM oder 1 x AM + 2x mit Zulassung gemäß Fußnote3) | 2 x CKü(M) oder Cnaut4) oder 2 x mit Zulassung gemäß Fußnote3) |
| Über 40 m Länge in allen Fahrtgebieten | 3 x AM oder 2 x AM + 1 X mit Zulassung gemäß Fußnote3)55) Bei Fahrzeugen, die Verholtörns oder Besichtigungsfahrten bis zu einer Dauer von höchstens 10 Stunden durchführen, kann die nautische und/oder technische Besetzung um je eine Person verringert werden.) | 1 x CMa + 1 x CmaW oder 2 x mit Zulassung gemäß Fußnote3)5) |

2.	Der Schiffsführer hat das Fahrzeug entsprechend der Bauart, der Ausrüstung, den Einsatzbedingungen (Fahrtgebiet, Fahrtdauer) und unter Berücksichtigung der Anzahl der an Bord befindlichen Personen mit einer ausreichenden Anzahl von Schiffsleuten zu besetzen, die mit dem Betrieb des Fahrzeugs vertraut sind.

3.	Für die Durchführung des Funkdienstes muß mindestens ein Inhaber eines Seefunkzeugnisses entsprechend der vorhandenen Funkausrüstung an Bord sein.

4.	Auf Segelschiffen muß mindestens einer der Inhaber nautischer Befähigungsnachweise, sofern er nicht über ausreichende Segelerfahrung auf solchen Schiffen verfügt, einen entsprechenden Segelführerschein des Deutschen Segler-Verbandes besitzen.

Zum besseren Verständnis der vorstehenden Richtlinie wird im folgenden noch einmal die Zweite Verordnung zur Änderung der Schiffssicherheitsverordnung und deren Begründung, mit der Traditionsschiffe in den Geltungsbereich der Schiffssicherheitsverordnung eingebunden worden sind, abgedruckt (s. Heft Nr. 17 des Verkehrsblattes vom 14. September 1991):

Zweite Verordnung

zur Änderung der Schiffssicherheitsverordnung

Vom 14. August 1991

Auf Grund des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 des Seeaufgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 1987 (BGBl. I S. 541), Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 geändert durch Artikel 33 Nr. 1 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (BGBl. S. 1221), verordnet der Bundesminister für Verkehr:

Artikel 1

§ 1 der Schiffssicherheitsverordnung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 1570) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a)	In Nummer 3 werden die Worte "Sport- und Vergnügungsfahrzeuge" durch das Wort "Sportfahrzeuge" ersetzt.

b)	Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

"4. Museumsschiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge einschließlich deren Nachbauten, sofern ihr Betrieb ausschließlich ideellen Zwecken dient und die zur maritimen Traditionspflege, zu sozialen oder vergleichbaren Zwecken als Seeschiffe eingesetzt werden (Traditionsschiffe), wenn ihre Länge, gemessen zwischen den äußersten Punkten des Vor- und Hinterstevens (Rumpflänge), 15 Meter nicht übersteigt, und die nicht mehr als 25 Personen befördern."

2.	Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 eingefügt:

"(4) Für Traditionsschiffe, deren Rumpflänge 15 Meter, jedoch nicht 55 Meter übersteigt oder die mehr als 25 Personen befördern, gelten nur die Richtlinien des Bundesministers für Verkehr nach § 6 dieser Verordnung.

(5) Auf Traditionsschiffen nach Absatz 4 dürfen mehr als 80 Personen nur befördert werden, wenn die See-Berufsgenossenschaft auf Antrag durch ein Zeugnis bescheinigt hat, daß das Schiff im Einzelfall den gebotenen Sicherheitsanforderungen entspricht. Die See-Berufsgenossenschaft legt dabei die Richtlinien nach § 6 zugrunde; sie kann Auflagen für die Ausrüstung, die Bauausführung, den Betrieb und die Fahrt des Schiffes, die für seine Sicherheit, insbesondere für die an Bord befindlichen Personen oder für andere Verkehrsteilnehmer, oder zur Abwehr von Gefahren für das Wasser erforderlich sind, festlegen. Das Zeugnis wird längstens für die Dauer von zwei Jahren erteilt und ist an Bord mitzuführen."

3.	Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft

Bonn, den 14. August 1991

Der Bundesminister für Verkehr

Günther Krause

Begründung:

Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchst. a) der Verordnung (VO):

Der in der Schiffssicherheitsverordnung nicht definierte Begriff "Vergügungsfahrzeug" hat bei der Anwendung der Schiffssicherheitsverordnung, insbesondere auch im Hinblick auf Traditionsschiffe, zu Abgrenzungsschwierigkeiten geführt. Er soll daher entfallen, wobei für Traditionsschiffe nachfolgend eine speziell Regelung geschaffen werden soll.

Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchst. b) und Nr. 2 VO:

Alte Fracht- und Segelschiffe, Fahrgastschiffe, Schlepper und ehemalige Behördenfahrzeuge, darunter Eisbrecher, Lotsenversetzschiffe und Feuerschiffe, werden heute zunehmend zur maritimen Traditionspflege, zu sozialen oder vergleichbaren Zwecken als Seeschiffe in Fahrt gesetzt. Es handelt sich dabei zur Zeit um ca. 150 Schiffe unterschiedlicher Größe, die sich überwiegend in privater Hand befinden.

Schwere Seeunfälle in der letzten Zeit, an den Fahrgastschiffe beteiligt waren, haben zu der Erkenntnis geführt, daß die Anstrengungen zur Verbesserung der Schiffssicherheit weiter verstärkt werden müssen. Dies gilt auch für Museumsschiffe und ähnliche Fahrzeuge sowie deren Nachbauten, die in der Vergangenheit bereits an Kollisionen oder sonstigen Seeunfällen beteiligt gewesen sind. Auf ein Mindestmaß an Sicherheit auch auf diesen Schiffen muß wert gelegt werden, weil auf ihnen in erheblichem Umfang Mitfahrten angeboten werden. Der Bundesminister für Verkehr hält es im Interesse der Schiffssicherheit, insbesondere zum Schutz des menschlichen Lebens auf See, für unverzichtbar, Traditionsschiffe ab einer bestimmten Größenordnung in den Anwendungsbereich der Schiffssicherheitsverordnung alsbald einzubeziehen, wobei die Erfordernisse der Schiffssicherheit mit den Interessen an maritimer Traditionspflege und Pflege vergleichbarer Zwecke sorgfältig gegeneinander abzuwägen sind.

Nach der bisherigen Rechtslage ist es zweifelhaft, ob die Schiffssicherheitsverordnung auf Traditionsschiffe anzuwenden ist. In der Regel berufen sich die Eigner/Betreiber von Traditionsschiffen auf den Ausnahmetatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 3 SchSV, wonach Sport- und Vergnügungsfahrzeuge nicht der Schiffssicherheitsverordnung unterfallen. Nur in wenigen Fällen, in denen das Traditionsschiff gewerbsmäßig betrieben wird - was im Einzelfall schwer nachzuweisen ist - unterliegt es der Schiffssicherheitsverordnung (s. § 1 Abs. 1 Satz 1 SchSV in Verbindung mit § 1 des Flaggenrechtsgesetzes).

Der Bundesminister für Verkehr, der einer maritimen Traditionspflege einschließlich der Pflege vergleichbarer Zwecke großes Verständnis entgegenbringt, hat zur Ausarbeitung sowie zur Fortschreibung eines Sicherheitskonzeptes für Traditionsschiffe eine Kommission gebildet, die sich aus Vertretern des Bundesverkehrsministeriums, der See-Berufsgenossenschaft als Schiffssicherheitsbehörde des Bundes, der Wasser- und Schiffahrtsdirektionen Nord und Nordwest sowie der (privaten) Gemeinsamen Sicherheitskommission für historische Wasserfahrzeuge (GSHW) zusammensetzt.

In intensiven Gesprächen in dieser Kommission, die zuletzt am 30. Mai 1991 in Hamburg tagte, konnte hierzu folgendes Konzept abgestimmt werden, das durch seine flexiblen Regelungen eine maritime Traditionspflege sowie die Pflege sozialer und vergleichbarer Zwecke weiter ermöglicht. Das Konzept enthält eine abgestufte Regelung, je nach Rumpflänge des Schiffes und Zahl der beförderten Personen.

1.	Traditionsschiffe von 15 bis 55 Meter Rumpflänge und nicht mehr als 80 Personen

Museumsschiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge sowie deren Nachbauten, deren Betrieb ausschließlich ideellen Zwecken dient und die zur maritimen Traditionspflege, zu sozialen oder vergleichbaren Zwecken als Seeschiffe eingesetzt werden (Traditionsschiffe), deren Rumpflänge 15 Meter, jedoch nicht 55 Meter übersteigt, und die nicht mehr als 80 Personen (Besatzung einschließlich mitfahrender Gäste) befördert, werden über eine Änderung der Schiffssicherheitsverordnung in den Geltungsbereich dieser Verordnung eingebunden (s. Artikel 1 Nr. 2 VO (= neue Absätze 4 und 5 SchSV)). Diese Schiffe genügen den Anforderungen an die Schiffssicherheit wenn ihrer nautisch-technischer Standard den einschlägigen, vom Bundesverkehrsministerium nach § 6 der Schiffssicherheitsverordnung zu erlassenden Richtlinien entspricht. Diese Richtlinien sind von einer vom Bundesminister für Verkehr eingesetzten Kommission erstellt worden. Sie werden künftig auch fortentwickelt, um sie dem jeweiligen nautischen und technischen Standard anzupassen. Die Richtlinien werden im Verkehrsblatt veröffentlicht.

Die Richtlinien treffen im einzelnen Regelungen für die Bereiche

-	Sicherheitsausrüstung der Traditionsschiffe (Rettungsmittel, Notsignale, Funk- und Navigationsausrüstung sowie sonstige Sicherheitsausrüstung)

-	Brandschutz auf Traditionsschiffen (Bauausführung, Maschinenräume, Vorkehrungen für Betriebsstoffe, Schmieröle und sonstige entzündbare Flüssigkeiten, Fluchtwege, bauliche Einzelheiten und beschränkte Verwendung brennbarer Werkstoffe, Lüftungssysteme, Räume mit besonderen Gefahren, Laderäume mit besonderen Gefahren, Laderäume, Wasser- und Feuerlöschanlagen, Feuermeldeanlagen und Generalalarm, Feuerlöscher, Brandschutzausrüstung, Brandschutzpläne)

-	nautische und technische Besetzung der Traditionsschiffe

-	Seetüchtigkeit der Traditionsschiffe

-	Notfallplan für Traditionsschiffe

Die Richtlinien stellen bei der Festlegung der Sicherheitserfordernisse auf die Rumpflänge des Traditionsschiffes und die beförderte Personenzahl ab. Sie gehen von dem Grundsatz aus, je größer das Schiff ist und je mehr Personen an Bord befördert werden, desto  höhere Sicherheitsanforderungen sind zu berücksichtigen. Traditonsschiffe mit einer Rumpflänge von mehr als 25 Metern sind dabei stets mit Inhaber nautischer und technischer Befähigungszeugnisse zu besetzen.

Im Rahmen der Richtlinien kann die See-Berufsgenossenschaft für diese Schiffe aus besonderen Gründen im Einzelfall Ausnahmen und Befreiungen, erforderlichenfalls unter Auflagen, zulassen, soweit eine vergleichbare Sicherheit des Schiffes oder die Gefahrenabwehr auf andere Weise gewährleistet ist. Besondere Gründe sind insbesondere anzunehmen, wenn die Anwendung der Richtlinien aufgrund der Bauart und sonstigen Beschaffenheit des Schiffes nicht möglich oder mit wirtschaftlich nicht vertretbaren Kosten verbunden ist. Außerdem sollen die Richtlinien vorsehen, daß in bestimmten Bereichen (z. B. Brandschutz) auch andere fachkundige Stellen Abweichungen zulassen können.

Den Schiffseignern bzw. Betreibern von Traditionsschiffen wird in den Richtlinien empfohlen, sich von einem amtlich anerkannten technischen Sachverständigen bescheinigen zu lassen, daß die in den Richtlinien gestellten Anforderungen erfüllt sind. Diese Bescheinigung sollte als Nachweis an Bord mitgeführt werden.

2.	Traditionsschiffe bis 55 Meter Rumpflänge mit mehr als 80 Personen

Für diese Traditionsschiffe sind erhöhte Sicherheitsanforderungen im Interesse der größeren Anzahl von mitfahrenden Personen vorgesehen (s. Artikel 1 Nr. 2 VO (= neuer Absatz 5 SchSV)). Die See-Berufsgenossenschaft als zuständige Schiffssicherheitsbehörde legt für diese Schiffe im Einzelfall ein "maßgeschneidertes" Sicherheitskonzept unter Berücksichtigung des jeweiligen Fahrgebietes fest, wobei die Richtlinien des Bundesverkehrsministeriums nach § 6 der Schiffssicherheitsverordnung zugrundegelegt werden sollen; es können Auflagen erteilt werden, die sich an die allgemeinen Sicherheitskriterien im Rahmen der §§ 8 und 9 der Schiffssicherheitsverordnung halten. Die See-Berufsgenossenschaft stellt in diesen Fällen über die Sicherheitsanforderungen für die Dauer von zwei Jahren ein Zeugnis aus, das an Bord mitzuführen ist (s. Artikel 1 Nr. 2 VO (= neuer Absatz 5 Satz 3 SchSV)).

3.	Traditionsschiffe bis 15 Meter Rumpflänge und nicht mehr als 25 Personen

Für diese Traditionsschiffe gilt die Schiffssicherheitsverordnung nicht (s. Artikel 1 Nr. 1 Buchst. B) VO). Eine Regelung hat sich hier bisher als nicht notwendig erwiesen. Diese Fahrzeuge sind in der Besetzung und Ausrüstung Sportfahrzeugen gleichzusetzen, wobei das Verhältnis von Größe, Ausrüstung und Besetzung dieser Fahrzeuge zu der Anzahl der mitfahrenden Personen zu beachten ist.

4.	Traditionsschiffe bis 15 Meter Rumpflänge und mehr als 25 Personen

Für diese Traditionsschiffe gelten die Richtlinien des Bundesministers für Verkehr nach § 6 SchSV (s. Art. 1 Nr. 2 VO). Im übrigen wird auf die Ausführungen zu Punkt 1 verwiesen.

5.	Traditionsschiffe über 55 Meter Rumpflänge

Für diese Traditionsschiffe findet die Schiffssicherheitsverordnung Anwendung (s. § 1 Absatz 1 Satz 1 SchSV). Die für die Schiffssicherheit zuständige See-Berufsgenossenschaft hält dies für Schiffe dieser Größenordnung im Interesse der Schiffssicherheit für erforderlich.

6.	Traditionsschiffe im gewerblichen Einsatz

Für Traditionsschiffe, die gewerbliche Seeschiffahrt betreiben, verbleibt es bei der bisherigen Regelung; für diese (Kauffahrtei-) Schiffe gilt die Schiffssicherheitsverordnung (§ 1 Absatz 1 Satz 1 SchSV i. V. m. § 1 des Flaggenrechtsgesetzes).

7.	Traditionsschiffe, die im Hafen festliegen

Die Richtlinien im Sinne des § 6 der Schiffssicherheitsverordnung zur Verbesserung der Sicherheit von Traditionsschiffen gelten nicht für Fahrzeuge, die ständig im Hafen festliegen bzw. lediglich zum Zwecke der Reparatur oder Überholung über geringe Entfernungen bewegt werden.

Sanktionen

Eine spezielle Ahndungsmöglichkeit für die Nichtbeachtung dieser Richtlinien durch den Eigner/Betreiber von Traditionsschiffen soll nicht eingeführt werden. Es kann davon ausgegangen werden, daß die bestehenden Sanktionsmöglichkeiten sowie ggf. eintretende Rechtsnachteile aufgrund des Allgemeinen Polizeirechtes, des Straf- und Zivilrechtes, des Gesetzes über die Untersuchung von Seeunfällen sowie des Versicherungsrechtes eine ausreichende Gewähr für die Beachtung der Richtlinien bieten.

Es ist vorgesehen, das neue Sicherheitskonzept für Traditionsschiffe im Interesse der Schiffssicherheit alsbald in Kraft zu setzen und nach zwei Jahren daraufhin zu überprüfen, ob es sich bewährt hat oder ob Änderungen und Ergänzungen im Interesse der Schiffssicherheit notwendig sind.

Zu Artikel 1 Nr. 3 VO:

Es handelt sich hierbei lediglich um eine redaktionelle Änderung. Der bisherige Regelungsinhalt bleibt davon unberührt.